УДК 711

N госрегистрации

Инв. N   5916        н/с

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор института

доктор архитектуры

___________ В.А.Щитинский

"__" ___________ ____ г.

Научно-исследовательская работа «Разработка проектов генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Родомановского сельского Гагаринского района Смоленской области»

Том I. Материалы по обоснованию. Отчет о научных исследованиях территории.

Главный инженер института
доктор экологии                                                                _______________ Д.Х.Шалахина

(подпись, дата)

Главный архитектор института,
почётный архитектор РФ                                                 ______________И.Е.Гришечкина

(подпись, дата)

Руководитель архитектурно-планировочной 
мастерской 2, доктор экономики

_______________Г.В.Алиева

(подпись, дата)

Руководитель проекта                                                       _______________И.С.Лагунов

(подпись, дата)

Санкт-Петербург 2014

### СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель АПМ-2         _____________________    Г.В.Алиева

(подпись, дата)

Руководитель проекта        _____________________    И.С.Лагунов

(подпись, дата)

Исполнители темы:             _____________________    И.С.Лагунов (Основные положения и

(подпись, дата)              идеи генерального плана

муниципального образования,

комплексный градостроительный

анализ территории, анализ социально-

экономического развития, проблемы и

направления комплексного развития,

анализ современного использования

территории поселения и определение

потребностей в территориях на

перспективу)

_____________________    Г.В.Стукалов(Основные положения и

(подпись, дата)             идеи генерального плана

муниципального образования,

комплексный градостроительный

анализ территории, развитие систем

инженерной инфраструктуры,

природоохранные мероприятия)

_____________________    Н.П.Кулеш  (Комплексный

(подпись, дата)               градостроительный анализ

территории)

_____________________    Е.А.Алексеева(Анализ социально-

(подпись, дата)               экономического развития, проблемы и

направления его комплексного

развития)

_____________________    П.Г.Атаев (Развитие транспортной

(подпись, дата)               инфраструктуры)

_____________________    А.Д.Гребенюк (Развитие систем

(подпись, дата)               инженерной инфраструктуры)

_____________________    А.А.Петухова (Графическое

(подпись, дата)               исполнение чертежей)

### РЕФЕРАТ

##### Оглавление

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	2

РЕФЕРАТ	4

1 Обозначения и сокращения.	6

2 Основные положения и идеи Научно-исследовательской работы	9

2.1 Цели и задачи НИР:	9

2.2 Общие сведения о муниципальном образовании	11

3 Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы	13

3.1 Климат	13

3.2 Гидрологическая характеристика	17

3.3 Рельеф и геологическое строение	23

3.3.1 Гидрогеологическая характеристика	29

3.3.2 Физико-геологические процессы	29

3.3.3 Инженерно-геологическая характеристика	29

3.4 Минерально-сырьевые ресурсы	29

3.5 Земельные ресурсы	30

4 Комплексная оценка и планировочная организация территории	33

4.1 Современная планировочная организация территории поселения	33

4.1.1 Система планировочных ограничений	33

4.1.2 Современное использование территории поселения. Современное использование территорий деревень Родоманово и Ивино	39

4.1.3 Основные направления градостроительного развития территории поселения. Принципиальные предложения по формированию объемно-пространственных композиций деревень Родомановское и Ивино	41

4.1.4 Функциональное зонирование территории поселения. Функциональное зонирование территорий деревень Родоманово и Ивино	43

5 Демографический потенциал	46

6 Экономический потенциал	51

6.1 Анализ существующей ситуации	51

6.1.1 Промышленность	51

6.1.2 Сельскохозяйственное производство	51

6.1.3 Туризм	52

6.1.4 Малое предпринимательство	53

6.2 Проектные предложения	53

6.2.1 Основные цели и задачи по развитию экономики муниципального образования	53

6.2.2 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития экономики	55

7 Жилищный фонд	56

6.1.1. Современное состояние	56

6.1.2.Проектные предложения	58

8 Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения	60

8.1 Анализ существующего состояния	60

8.1.1 Образование	60

8.1.2 Здравоохранение	60

8.1.3 Социальная защита населения	61

8.1.4 Учреждения культуры	61

8.1.5 Физическая культура и спорт	61

8.1.6 Учреждения молодежной политики	61

8.1.7 Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения	62

8.1.8 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения	63

8.1.9 Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства районного значения	63

9 Объекты культурного наследия	64

10 Транспортная инфраструктура	69

10.1 Автомобильные дороги	69

10.2 Сеть общественного пассажирского транспорта	73

10.3 Объекты обслуживания и хранения автотранспорта	73

11 Развитие систем инженерной инфраструктуры	75

11.1 Водоснабжение	75

11.1.1 Существующее положение	75

11.1.2 Проектные решения	77

11.1.3 Схема водоснабжения	78

11.2 Водоотведение	79

11.2.1 Существующее положение	79

11.2.2 Проектные решения	80

11.2.3 Схема водоотведения	81

11.3 Энергоснабжение	81

11.3.1 Электроснабжение	81

11.3.2 Теплоснабжение	84

11.3.3 Газоснабжение	87

12 Инженерная подготовка территории	89

12.1 Организация и очистка поверхностного стока	89

12.2 Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод	91

12.3 Благоустройство водотоков и водоёмов	91

13 Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия	93

13.1 Воздушный бассейн	93

13.1.1 Охрана воздушного бассейна	93

13.2 Водные ресурсы	94

13.2.1 Охрана водных ресурсов	94

13.3 Отходы от производства и потребления	95

13.3.1 Существующее состояние системы санитарной очистки	95

13.4 Особо охраняемые природные территории	98

14 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	101

14.1 Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций	101

14.2 Чрезвычайные ситуации природного характера	102

14.2.1 Опасные метеорологические процессы и явления	102

14.2.2 Прочие опасные процессы и явления (Природные пожары, инфекционные заболевания людей, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных и птиц)	105

14.3 Чрезвычайные ситуаций техногенного характера	108

14.3.1 Источники и зоны воздействия техногенных ЧС	108

14.4 Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным ЧС	112

15 Сводный баланс использования территории сельского поселения. Предложения по изменению границ населенных пунктов	117

16 Технико-экономические показатели	119

# Обозначения и сокращения.

- а/д – автомобильная дорога;

- АЗС – автомобильная заправочная станция;

- арх. – архивный;

- АТС – автоматическая телефонная станция;

- г. – год;

- гг. – годы;

- гор. – город;

- ГРС - газораспределительная станция;

- дер. – деревня;

- ж/д – железная дорога;

- ж/д станция – железнодорожная станция;

- ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

- з/у – земельный участок;

- ЗАО – закрытое акционерное общество;

- ЗСО - зона санитарной охраны;

- Категория, род (вид) населённого пункта:

- КНС – канализационная насосная станция;

- КОС – канализационные очистные сооружения;

- КФХ – крестьянское фермерское хозяйство;

- ЛЭП – линия электропередачи;

- МО – муниципальное образование;

- МУЗ – муниципального учреждения здравоохранения;

- МУП – муниципальное унитарное предприятие;

- н/д – нет данных;

- ОАО – открытое акционерное общество;

- ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду;

- ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности;

- ОКН – объекты культурного наследия;

- ООО – общество с ограниченной ответственностью;

- ООПТ – особо охраняемые природные территории;

- ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы;

- ПЗП – прибрежные защитные полосы;

- пос. – посёлок;

- пос. при ж/д станции – посёлок при железнодорожной станции;

- ПС – подстанция электрическая;

- р. – река;

- РЖД – Российские железные дороги;

- с/х – сельское хозяйство/сельскохозяйственный и иные вариации;

- СанПиН – санитарные правила и нормы;

- СЗЗ – санитарно-защитная зона;

- Система высот -  Балтийская 1977 г.

- Система координат - местная г. Ленинграда 1964 г.

- СНиП – строительные нормы и правила;

- ТБО – твёрдые бытовые отходы;

- ФАП – фельдшерско-акушерский пункт;

- чел. – человек;

# Основные положения и идеи Научно-исследовательской работы

## Цели и задачи НИР:

а) научные исследования и анализ предшествующего развития вышеуказанной территории;

б) научные исследования и анализ современного состояния территории Родомановского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития:

состав земель на территории поселения;

земельные участки и объекты капитального строительства на территории поселения;

объекты капитального строительства, необходимые для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

сложившееся функциональное зонирование поселения;

ограничения использования территории поселения;

экологическое состояние окружающей среды поселения;

социально-экономическое развитие поселения;

анализ транспортного обслуживания населения;

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения;

анализ состояния инженерной инфраструктуры поселения;

анализ планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

в) выявление противоречий в функционально-планировочной организации территории, социально-экономической, экологической и других областях жизнедеятельности;

г) установление основных проблем градостроительного развития поселения;

д) разработку научно обоснованной концепции пространственной организации территории поселения с обоснованием вариантов задач территориального планирования, определением территорий, наиболее благоприятных для осуществления отдельных видов деятельности (строительства, развития сельского хозяйства, промышленности, других отраслей экономики), рекреации

определения зон размещения объектов местного значения.

Отчет НИР должен быть зарегистрирован в установленном порядке в Федеральном государственном научном учреждении «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (ФГНУ ЦИТиС).

На основе отчета о научных исследованиях территории, концепции  пространственной организации территории выявляется следующее:

- перечень мероприятий по территориальному планированию;

- выбранные варианты размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории поселения;

- сведения о планируемых к размещению на территории поселения в соответствии с документами территориального планирования объектах федерального, регионального и местного значения и их характеристиках;

- перечень основных факторов риска, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обоснование предложений по изменению границ населенных пунктов с указанием сведений о видах использования включаемых в территории населенных пунктов земельных участков, их формах собственности, категории и площади.

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование Родомановское сельское поселение  расположено в Гагаринском районе северо-восточной части Смоленской области, на  границе с Тверской и Московской областями. Гагаринский район имеет общие границы с Сычевским, Новодугинском районами на западе, с Вяземским районом на юго-западе, с Темкинским районом на севере.

Численность населения  составляет 1,2 тыс. человек.

Административным центром поселения является деревня Родоманово с населением 0,8 тыс.человек. В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- деревня Аббакумово

- деревня Ивино

- деревня Игурово

- деревня Кичигино

- деревня Ляпино

- деревня Мелихово

- деревня Прозорово

- деревня Родоманово

- деревня Станки

- деревня Степаники

- деревня Филиппово

- деревня Большие Подъелки

- деревня Шумиловка

Профилирующей отраслью хозяйственного комплекса поселения является производство сельскохозяйственной и деревообрабатывающей продукции .

По территории поселения проходят линии электропередачи  110 кВ.

В Родомановском сельском поселении население деревень Родоманово и Ивино пользуется услугами уличной водопроводной сети, остальное сельское население получают воду из колодцев. Распределительная система водоснабжения сельского поселения включает в себя 6 водозаборов (6 артезианских скважин, 6 насосных станций), 4 водопроводных башни, 14,9 км поселковых водопроводных сетей. Очистка воды в основном не производится. Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в дер.Родоманово.

К системе сетевого газоснабжения подключены 1 из 13 населенных пунктов (дер. Родоманово). Сетевым газом обеспечено около четверти жилищного фонда сельского поселения.

Санитарная очистка территории в поселении проводится путем сбора бытовых отходов на приемные площадки с дальнейшей транспортировкой на свалку ТБО в районе дер. Ивашково.

Сети теплоснабжения в поселении имеются только в деревне Родоманово.

Внешние транспортные связи Родомановского сельского поселения осуществляются по автодороге регионального значения  в направлениях на Тверскую и Московскую области, через  широтную  ось Пречистое – Родоманово – Новодугинский район.

На территории поселения имеются объекты культурного наследия - один объект регионального значения и два выявленных объекта.

# Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы

## Климат

Климат данной территории Родомановского сельского поселения умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года, умеренно тёплым и влажным летом, умеренно холодной зимой. По сравнению с большей частью области, и особенно южными её районами, климат рассматриваемой территории, расположенной на крайнем северо-востоке области, отличается более суровой зимой и более прохладным летом.

Изменения погодных условий в течение года определяются в основном неодинаковым поступлением солнечной радиации, количество которой зависит, прежде всего, от высоты солнца над горизонтом. Изменяется она от 10,5°С в декабре до 57,5°С в июне. Количество поступающей солнечной радиации зависит также и от продолжительности дня, которая изменяется на данной территории от 7,0 до 17,4 часов. По сравнению с южными районами Смоленской области территория Родомановского сельского поселения получает летом меньше тепла, что определяет здесь и более низкие температуры воздуха в это время. В зимний период на данной территории, по сравнению с западными районами области, устанавливаются более низкие температуры воздуха. Но обусловлено это не различиями в количестве поступающей солнечной радиации, а ослаблением к востоку воздействия западного переноса воздуха с Атлантики.

Средняя многолетняя годовая температура составляет здесь 3.4°С (примерно на 1,0° ниже, чем в южных районах области) и имеет в последние два десятилетия тенденцию к увеличению. В январе-феврале почти ежегодно наблюдается понижение температуры воздуха в отдельные дни до - 30°С. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха составляет здесь - 35° С, абсолютный минимум (- 50°С) зарегистрирован в середине января 1940 года. Температуру воздуха ниже - 40°С отмечали и в декабре, но обычно ниже -30°С в этом месяце она бывает редко. Значительное понижение температуры воздуха связано всегда с вторжением холодного арктического воздуха. Оттепели наблюдаются ежегодно. Температура воздуха в период оттепелей в январе - феврале может подниматься до -4,0 - -5,0°С, не чаще она немногим выше 0°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34°С. Продолжительность вегетационного периода - 171 день. С конца 80-х годов прошедшего столетия отмечается значительное повышение температуры воздуха в январе, феврале, марте и апреле. В зимние месяцы оттепели в последние два десятилетия наблюдались значительно чаще. Обусловлено это увеличением доли ветров южного направления. Отмеченные изменения в климате последних двух десятилетий заметно сказались на развитии отдельных процессов, например, в образовании и нарастании льда на реках и водоёмах, в стоке рек, в промерзании почвы.

Изменения температуры воздуха по годам в летние месяцы заметно ниже, чем в зимние, что связано с уменьшением влияния полярных, арктических и других воздушных масс, в значительной степени изменяющих свои свойства в результате трансформации в результате влияния подстилающей поверхности. В среднем годовая сумма осадков на данной территории составляет около 650 мм.   Различия в годовых  суммах  осадков весьма значительны – от 300, в засушливые годы, до 1000 мм в очень влажные.

В годовом ходе выпадения осадков минимум их приходится на апрель (34 мм). Немногим больше выпадает осадков в марте и в зимние месяцы (35-10 мм). Максимум осадков выпадает в июле (85 мм), но различия в количестве выпадающих осадков по отдельным месяцам весьма значительны, особенно в летний период.

Осадки в виде снега выпадают с ноября по март. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем в начале декабря, в редкие годы образование постоянного снежного покрова приходится на начало ноября и конец декабря. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет в среднем 135 дней, в редкие годы она бывает меньше.

Промерзание почвы начинается в ноябре, но обычно в этом месяце периоды промерзания почвы чередуются с периодами её оттаивания. Хорошо дренируемые минеральные почвы к концу этого месяца могут промерзать до 20, реже 30 см. В декабре глубина их промерзания может достигать 50 см и даже более. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается чаще в начале или середине марта. На хорошо дренируемых минеральных почвах она может достигать 130-140 см, в редкие годы -160 см.

Различия в глубине промерзания почв весьма значительны. На целинных торфяниках глубина промерзания торфа обычно не превышает 30 см, в западинах с избыточно увлажнёнными почвами - 40-50 см, на повышенных, хорошо дренируемых мореных равнинах почвы промерзают обычно на 80 -  120 см.

В теплое время года на рассматриваемой территории господствуют ветры западного и северо-западного направлений. Но в отдельные месяцы, например в августе явного доминирования ветров этих направлений нет. В первые два осенних месяца относительно часты ветры юго-западного направления. В зимние месяцы и в начале весны явно выраженного направления ветра не наблюдается. Чаще, особенно в последние два десятилетия, отмечаются ветры южной четверти, т.е. юго-западные и юго-восточные. В целом за год преобладают ветры западного и юго-западного направлений. Скорость ветра в тёплое время года изменяется в пределах 3-4 м/сек., в холодное - 4-5 м/сек.

Облачность в среднем за год составляет 7 баллов. Безоблачные дни редки.

Относительная влажность воздуха в среднем за год близка к 80%. минимум её приходится на май -69%, максимум на первые зимние месяцы - 86%.

Начало вегетационного периода (переход температуры воздуха через 5°С) на данной территории приходится на начало последней декады апреля. Заканчивается он в конце первой декады октября. Активная вегетация растений (переход температуры воздуха через 10°С) начинается в среднем в конце первой декады мая, заканчивается этот период в середине сентября. Во все годы суммы температур воздуха выше 10°С достаточны для вызревания озимой пшеницы, ячменя, овса, гороха, льна, капусты. Недостаток тепла заметно лимитирует выращивание таких культур, как подсолнечник, кукуруза, томаты.

Существенно ограничивают возможности получения стабильно высоких урожаев ряда культур, и особенно овощей, плодовых заморозки. Средняя дата последнего заморозка весной приходится здесь на конец второй декады мая. В отдельные годы заморозки на почве возможны в середине июня. Но вблизи водоёмов последний заморозок весной в редкие годы отмечается в начале июня. Первый заморозок осенью отмечается обычно в конце второй декады сентября. В редкие годы заморозки могут быть в конце августа. Длительность безморозного периода составляет в среднем примерно 120 дней.

В зимние месяцы на данной территории нередки метели. В среднем число дней с метелями около 35. Чаше метели отмечаются во второй половине зимнего периода.

Число дней с гололёдом и гололедицей в среднем около 20, но в последние два десятилетия отмечается увеличение числа таких дней.

Число дней с грозами на данной территории в среднем не превышает 25, наибольшее число таких дней приходится на июль (8), несколько меньше их в июне (7) и августе (5). Сильные ветры на данной территории отмечаются реже, чем на остальной части Смоленской области. Ветры со скоростью 17-20 м/сек. возможны ежегодно. Проходят они обычно узкой полосой, вызывая порой значительные разрушения построек, ветровалы в лесу.

Несомненны изменения в климате территории Родомановского сельского поселения, произошедшие в результате сооружения водохранилищ, но выявить эти изменения при отсутствии постоянных метеорологических наблюдений сложно. По сведениям старожилов, зимы на территории, прилегающей к водохранилищам, стали заметно мягче, лето прохладнее, наблюдается и некоторое увеличение количества осадков. Однако такие изменения в климате отмечены на всей территории области, в связи с чем выявить роль водохранилищ в произошедших изменениях не представляется возможным. Достоверными можно считать изменения в климате, связанные с увеличением числа дней с туманами, особенно на побережье. Обусловлено это появлением в осенний период тумаков испарения над водоёмами в связи с более высокой температурой воды в них по сравнению с сушей. Наличие крупных водоёмов способствует увеличению влажности воздуха на прилегающих к ним территориях.

По данным отдельных эпизодических исследований, в результате аккумуляции в речных долинах большого количества воды, медленно накапливающей и отдающей тепло, произошли некоторые изменения в температуре воздуха, количестве осадков, ветровом режиме. Отмечено уменьшение среднегодовой температуры воздуха на 0,3-0,5°С, что повлекло за собой сдвиг замерзания и вскрытия водохранилищ на более поздние сроки по сравнению с ледовым режимом рек. С созданием водохранилищ связано, также увеличение количества выпадающих осадков. На прилегающих к водохранилищам землях повысилась не только влажность воздуха и стали обычными туманы  и испарения в осенний период на самих водохранилищах и в прибрежной зоне, но и уменьшилось количество солнечных дней. Возле водохранилищ можно наблюдать увеличение продолжительности безморозного периода и уменьшение интенсивности заморозков.

Климатические условия в целом характерны для центральных регионов страны. Время комфортных и субкомфортных температур для летней рекреации составляет около трёх месяцев. Купальный сезон продолжается около 70 дней. Наиболее комфортным для рекреации временем года можно считать период с начала июня до середины августа. Нередко продолжительность этого периода увеличивается за счёт тёплых дней мая и второй половины августа. Число благоприятных для отдыха дней в июне колеблется в основном от 15 до 20, в июле - от 17 до 22, в августе от 12 до 16. Холодных с дождями дней бывает обычно не более 5-10 в каждый месяц летнего периода. Наиболее благоприятное время для отдыха с начала второй декады июня до начала второй декады августа. В это летнее время входит период с наибольшим количеством солнечных дней, отмечаются наиболее высокие температуры воздуха и воды. Это наиболее оптимальный для купания период. Вода в водоёмах прогревается в это время до 20-22°С.

Наличие водоёмов создаёт благоприятные условия для отдыха в жаркую субкомфортную погоду, когда температура воздуха в дневные часы близка к 30°С и поднимается выше. При этом типе погоды создаются наиболее благоприятные условия для отдыха на воде: плавания, катания на лодках, занятий водными видами спорта и др.

Дней с дискомфортными типами погоды здесь в среднем за летний период менее трети. Дискомфортные климатические условия в тёплый период связаны в основном с выпадением порой продолжительных обложных осадки обусловленных частым прохождением циклонов. Полностью дождливых дней бывает в среднем 5- 6 за месяц. Не более 2 в среднем за месяц здесь число дней с температурой в дневное время ниже 9°С и не более 4 дней - со скоростью ветра более 6 м/с. Число дней с грозами в наиболее благоприятный для отдыха период обычно не превышает 15 - 17. Ухудшают условия отдыха в летний период, и иногда существенно, кровососущие насекомые, особенно комары и оводы.

Тёплый период года способствует развитию различных видов рекреационной деятельности, особенно купально-пляжному отдыху, лову рыбы, водным прогулкам.

Климатические условия данной территории в целом благоприятны для зимней рекреации, и особенно для рыбалки (подлёдный лов) и охоты. Продолжительность зимы составляет в среднем 213 дней (с 5 декабря по 5 апреля). Для организации зимних видов отдыха благоприятен период с устойчивым смежным покровом, продолжительность которого составляет чаще 130 -135 дней. Примерно в течение такого же времени сохраняется постоянный ледовый покров на водохранилищах, позволяющий осуществлять такой популярный вид отдыха в зимний период, как подлёдный лов рыбы. Неблагоприятно сказываются на зимнем отдыхе метели. Количество дней с метелями за зимний период по годами весьма различно и изменяется от 10-15 до 30-35. Чаще они отмечаются в январе и феврале.

Первая половина весеннего периода мало благоприятна для отдыха. В мае возможен приём на открытом воздухе солнечных и воздушных ванн, прогулок, туристических походов, выездов в лес, на рыбалку. Возможен в это время и водный туризм.

Благоприятна для многих видов отдыха первая половина осени, особенно сентябрь. Это время сбора грибов, некоторых ягод. В период «бабьего лета», который продолжается обычно около 10 дней, а иногда и более, особенно благоприятны условия для прогулок в лесу, пешего туризма, пикникового отдыха.

Во все сезоны года возможно проведение познавательных рекреационных мероприятий.

## Гидрологическая характеристика

Подземные воды

Первый от поверхности горизонт подземных вод на территории района залегает на глубинах 0,5 – 20 м. Минимальной глубиной залегания отличаются болота и заболоченные низины, глубина первого от поверхности горизонта здесь не превышает 0,5-1,0 м, чаще – 1,5 м. Воды этого горизонта  – мутные, буроватого цвета с болотным запахом, их минерализация – от 0,1 до 0,5 г/л., отличаются они высокой  окисляемостью. Представлены чаще в долинах рек и в пределах древних озёрно-ледниковых впадин. Выдержанного водоупора они часто не имеют, вследствие чего водообильность их непостоянна.

Эти воды легко загрязняются, в связи с чем в них нередко можно обнаружить высокое содержание нитрат-иона, органических веществ. Воды этого горизонта, несмотря на высокую опасность загрязнения, достаточно широко используются для водоснабжения местными жителями. Но они не могут являться надёжным источником водоснабжения в силу непостоянного режима, малой водообильности, легкой загрязняемости.

Воды аллювиальных и озёрно-ледниковых равнин приурочены к надпойменным террасам и отложениям древних озёр, поверхность которых по высоте обычно незначительно отличается от поверхности террас. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми, чаще мелко - и среднезернистыми песками с прослоями супесей, суглинков и реже глин, в основании этих пород нередки песчано-гравийные отложения. Преобладающая мощность водовмещающей толщи – 3- 6 м, редко – более 10 м. Глубина залегания уровня изменяется чаще от 3 до 5 м. Водоупором этих вод служат мореные суглинки московского возраста. Но выдержанного водоупора они часто не имеют, вследствие чего водообильность их непостоянна. Удельный дебит колодцев невысокий - 0,4 л/с. воды гидрокарбонатные, кальциевые, кальциево-магниевые с минерализацией 0.2-0.7 г/л. В ряде мест в химическом составе увеличивается содержание ионов хлора, сульфатов и возрастание минерализации до 0.9 -1.2 г/л. Воды легко подвергаются поверхностному загрязнению, в связи с чем нередко имеют повышенное содержание нитрат-ионов, органических веществ. Разгрузка происходит в реки. Практическое значение этих вод невелико из-за локальности распространения, низкой водообильности и подверженности загрязнению.

Грунтовые воды в водно-ледниковых отложениях широкого площадного распространения не имеют, Водовмещающие породы представлены разно-зернистыми песками с прослоями суглинков, глин, гравийно-галечного материала. Мощность водоносного горизонта составляет чаще 5-10 м. Водоупором служат обычно суглинки московского возраста. Уровень этих вод залегает обычно на глубине 3-6 м. Водообильность невысокая; удельный дебит колодцев изменяется в основном от 0,01 до 0,04 л/с. Воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, реже - кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л, реже до 1,0 г/л. Легко подвергаются загрязнению.

Верховодка в верхнечетвертичных перегляциальных и делювиальных образованиях встречается в основном на междуречных пространствах. Приурочены эти воды чаще к опесчаненным суглинкам, иногда к лессовидным суглинкам, реже – к супесям, подстилаемым мореной. Глубина залегания верховодки 1 - 4м. Водообильность низкая, удельные дебиты колодцев составляют 0,01-0,06 л/с. Колодцы, питающиеся этими водами, быстро вычерпываются, уровень восстанавливается медленно. Воды часто сильно загрязнены.

Воды межморенных отложений встречаются на отдельных участках в основном в местах погребённых доледниковых долин. Питание их осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт подтока вод из лежащих ниже водоносных горизонтов. Население использует их редко из-за относительно большой глубины залегания. В пределах территории района выходы этих вод на поверхность можно было наблюдать возле бывшей дер. Овсяники и севернее пос. Карманово.

Воды в отложениях карбона вскрыты буровыми скважинами во многих местах и широко используются для водоснабжения населения. Выходы их до заполнения водохранилищ можно было наблюдать во многих местах в долине р.Гжати, особенно вблизи её устья, возле пос.Карманово. Реже выходы этих вод встречаются в долине р. Яуза. Дебит родников составлял в основном 0.5 -1,0 л/сек, достигая в отдельных местах 5 л/сек. Глубина залегания этих вод изменяется в основном от 35 до 70 м. Воды напорные, удельный дебит скважин обычно не превышает 2-4 м3/сек., достигая 5,6 м3/час (пос. Карманово). Воды удовлетворительного качества, в редких местах имеют повышенную минерализацию.

В пределах рассматриваемой территории для водоснабжения используют в основном воды Каширского и Подольско-Мячковского водоносных горизонтов карбона, представленных известняками, доломитами с прослойками мергелей, глин, песка.

Создание водохранилищ привело к повышению уровня грунтовых вод на отдельных участках, прилегающих к ним земель. Площадь подтапливаемых земель по материалам космической фотосъемки 1986 г. составляла в районе Вазуского и Верхне-Рузского водохранилищ  448   км2, а в 1990 г., по данным очередной съёмки – 678 км2,

В результате подтопления произошло ухудшение мелиоративной обстановки, особенно в юго-восточной части территории парка, где местами уровень грунтовых вод повысился до 1 м, достигая на отдельных участках поверхности. Подтопленной оказалась полоса шириной до 3 км. Здесь произошло наибольшее перемещение водоёма вглубь суши. На оказавшемся под водой пологом склоне, шириной около 1 км, образовалась зона мелководий, возле неё вдоль берега - заросшие осоками разных размеров мочажины. Заболачивание, зарастание низкопродуктивными травами, кустарником и мелколесьем прибрежных земель может привести к ухудшению состояния самого водохранилища, его гидротехнических сооружений.

Сравнительный анализ результатов почвенного мониторинга, начатого здесь в 1979 г. сотрудниками Смоленского филиала ВНИИГиМ и продолженного Смоленским СХИ в 1996 г., показал, что за 12 лет в зоне Вазузского водохранилища площадь переувлажнённых и заболоченных почв увеличилась на 12-15 %.

Поверхностные воды

Территория Гагаринского района относится к бассейну р. Волги и отличается сравнительно развитой гидрографической сетью. Большая часть его относится к бассейну р.Вазузы – одного из наиболее крупных правых притоков р. Волги в её верхнем течении. Наиболее крупной рекой района является р.Гжать. Основные её притоки - М. Гжать и Яуза. Кроме р.М. Гжать, все основные притоки впадают в Гжать с восточной стороны.

Речной сток в районе осуществляется в трёх направлениях. Основной сток идёт в северо-западном направлении по р.Гжать и её притокам. На юге района сток осуществляется по р.Воря в южном направлении. На востоке района небольшая часть территории относится к бассейну р. Москва, сток с этой территории осуществляется в восточном направлении. Падение русла рек небольшое, около 5-0,7м на 1 км. Скорость течения малая, русла рек извилисты, особенно в пределах Гжатской низины. Глубина рек небольшая – от 0,2 до 1.0 м, ширина – от 10 до 30 м. Берега наиболее крупных рек - высокие, крутые, на малых рекам и ручьях - низкие, заболоченные. Основные водные объекты района территории природного парка - Яузское и Вазузское водохранилища. Первое из них входит полностью в пределы природного парка, второе – частично, участком, расположенным по р.Гжать (Гжатский плёс).

Вазуская гидротехническая система (ВГТС) расположена в пределах трёх областей: Тверской, Смоленской и Московской и девяти районов (Ржевского, Оле-нинского, Зубцовского, Гагаринского, Сычёвского, Новодугинского, Вяземского, Тёмкинского и Шаховского). Состоит из трёх гидротехнических узлов, трёх водохранилищ, трёх насосных станций и двух перепадных ГЭС. Начинается она с Зубцовской плотины на р.Вазуза, высота которой достигает здесь 35 м. Гидроузел плотины способен пропускать до 2900 м3 воды в секунду. В результате строительства Зубцовской плотины образовалось большое и красивое водохранилище с объёмом воды 539 млн. м3. Площадь зеркала воды его составляет 106 км2, площадь водосбора - 6400 км2. Протяжённость береговой линии водохранилища 700 км, длина  - 77 км,. ширина средняя - 0,5 км, максимальная - 2 км, глубина средняя - 5 м, максимальная - 30 м, площадь мелководий (до 2 м глубиной) – 33  км2.

При работе системы, вода из Гжатского плёса Вазуского водохранилища через специально построенный канал двумя насосными станциями с мощными насосами поднимается на 30 м и перебрасывается в Яузское водохранилище. Длина канала 8,6 км, пропускная способность 36 м3/с. Из Яузского водохранилища вода насосной станцией поднимается на 15 м и перебрасывается по каналу в р. Рузу. Длина этого канала 14 км, пропускная способность 36 м3/с. В Шаховском районе Московской области возле дер. Черленково р.Рузу перегораживает плотина Вурхне-Рузского гидроузла с гидроэлектростанцией, в результате чего здесь образовалось ещё одно водохранилище - Верхне-Рузское, входящее также в ВГТС. На пути к этому водохранилищу на р. Рузе построена ещё одна ГЭС. Из р. Рузы вода подаётся в р. Москву. Из Вазузской ГТС за год перекачивается 183 млн. м3 в Москворецкую систему водоснабжения Москвы и 984 м3 в Волгу (рис. 5 5.1.).

Таким образом, ВГТС представляет собой крупное и мощное гидротехническое сооружение, функциональное назначение которого состоит в использовании р.Вазузы для водоснабжения  г.Москвы. Протяжённость пути переброски воды из р,Вазузы в р.Яузу и далее в р.Рузу и в р.Москву составляет более 200 км. О масштабах водохранилищ говорит тот факт, что лишь одно из них - Вазуское по площади  превышает все созданные в Московской области вместе взятые  Истринское,  Можайское и Рузское водохранилища. Система способна перебросить в Москворецкий бассейн 1900 тыс. м3 воды в сутки, что составляет 1/5 часть потребностей воды столицей. Суммарный запас воды в водохранилищах ВГТС около 800 млн. м3. Центром системы, где расположено Управление ВГТС, является пос.Карманово Гагаринского района.

Яузское водохранилище - второе по величине водохранилище Вазузской системы. Создано оно в результате строительства плотины, высота которой 27 м и гидроузла на р. Яузе, примерно в среднем её течении. Долина реки в этом месте до создания водохранилища представляла собой значительное по размерам озёровидное расширение. Водоём относится к водохранилищам руслового типа. Вместе с Вазуским водохранилищем входит, как уже отмечалось, в Вазузскую гидротехническую систему Мосводоканала, являющуюся источником питьевого водоснабжения г.Москвы. Створ плотины водохранилища находится в 3 км от пос. Карманово, начало наполнения водохранилища - 1977 г. Длина его 25 км, средняя ширина -1 км, максимальная - 4 км, средняя глубина - 4.5 м, максимальная - 25 м . Питание снеговое, дождевое, грунтовое, с преобладанием снегового. Объём годового стока 50% обеспеченности - 121 млн. м3.

Полный объём водохранилища составляет 290 млн. м3, полезный -130 млн. м3, площадь водного зеркала при НПУ - 51 м2. Водосборная площадь водохранилища — 1250 км.

Основная функция Яузского водохранилища - резервирование значительного объёма чистой воды для периодической подпитки Москворецкого источника водоснабжения. В настоящее время перекачка воды из Яузского водохранилища ВГТС в бассейн р. Москвы производится по мере необходимости, в зависимости потребностей водоснабжения.

Осуществляется она в летнюю межень, когда Москворецкая водная система наиболее остро ощущает дефицит водных ресурсов. В 80-х годах прошедшего века ежегодно перекачивалось в среднем 152 млн. м3 воды  главным образом в летние месяцы.

После создания Верхне-Рузского водохранилища в 1988 г. объёмы перекачки увеличились в два раза и достигли в среднем 314 млн. м3 в год. При этом наибольшие объёмы воды перебрасывали в осенние и зимние месяцы. В маловодные годы объём переброски намного превышал таковой в многоводные. Так, например, в маловодные 1992 и 1996 гг. он составлял соответственно 426 и 413 млн. м3.

Яузское водохранилище –  водоем с небольшим количеством подъездов к его берегам. Берега его более лесистые, чем на Вазузском водохранилище, оно практически полностью окружено лесом. Местность, вокруг водохранилища – на большей части болотистая. В ряде мест берега крутые, сложены они обычно суглинками.

Образовалось водохранилище из поднятых вод верхнего течения Яузы и некоторых ее притоков после постройки плотины в районе Карманово, а также воды, перекачиваемой из Вазузского водохранилища по восьмикилометровому каналу.

Водохранилище состоит из двух рукавов. Один тянется примерно на 15 километров от Карманово к северу по долине притока Яузы - Локни. Северная часть этого рукава, примерно на три-четыре километра, входит в состав Тверской области. Средняя ширина этого рукава от 500 м до 1 км. С западной стороны от рукава отходят несколько заливов, популярных у рыболовов. Второй рукав тянется более чем на 20 километров от Карманово к востоку. Проходит он в основном по долине р. Яузы. В центре этого рукава находится довольно большой, причудливой формы плес. В наиболее широких местах этого плеса расстояние между берегами достигает 5 км. От основного плеса отходят в разные стороны несколько заливов.

Глубины в водохранилище примерно такие же, как и в Вазузском. Однако перепад в уровне между большой водой и наиболее маловодным временем значительно меньше. Он не превышает двух метров. Как известно, это является благоприятным фактором для обитания рыбы.

Правильно сформированной водоохраной зоны вокруг водохранилища и вдоль впадающих в него рек также, как и вокруг Вазузского, нет. Однако, по сравнению с Вазузским, Яузское водохранилище менее загрязнено органическими веществами, имеет лучший кислородный режим, что является в значительной мере результатом отсутствия прямого попадания в него загрязняющих веществ с территории города Гагарина, менее значительного распространения здесь мелководий.

В Яузское водохранилище впадает несколько небольших водотоков, протяжённость которых не превышает 25 км. Все они являются притоками низшего порядка, имеют в основном слабо разработанные долины, неширокие поймы, характеризуются малой водностью. Нижние участки долин этих рек затоплены, выше, нередко на значительном расстоянии, русло их находится в подпоре. Например, р.Титовка, впадающая в Яузское водохранилище с востока (длина около 25 км), находится в подпоре на протяжении почти 5 км от места впадения.

Вазузское водохранилище является наиболее крупным из трех водохранилищ ВГТС. Образовалось оно в результате подъема вод реки Вазуза и ее притоков: Осуги - слева, Касни, Гжати и нижнего течения Яузы - справа. В силу характера своего образования - подъема вод Вазузы и ряда ее больших и малых притоков - водохранилище представляет собой около десяти связанных между собой рукавов и множества, отходящих от основных рукавов, больших и малых заливов. Береговая линия его имеет весьма протяженный и извилистый характер. Ширина рукавов и заливов различна: от нескольких десятков метров до полутора - двух километров. В северной части, ближе к плотине, ширина рукавов доходит до трех километров.

Наиболее крупный плес водохранилища, который полностью включён в пределы парка, тянется от начала канала соединяющего Вазузское водохранилище с Яузским до залива, образованного при впадении реки Раменки. Его протяженность около восьми километров, наибольшая ширина до трех километров.

Для Вазуского водохранилища характерны большие перепады воды, достигающие четырех - пяти метров, В маловодные годы берега водохранилища, особенно в верхней части низкие, местами заболоченные. В нижней же части, после соединения Гжати и Вазузы, они практически входят в русла залитых рек. Берега в верхней части, в основном, становятся довольно крутыми, а ближе к плотине - обрывистыми. Положительным для качества воды в водоеме является ее быстрая сменяемость. Средний показатель водообменности в водохранилище равен 0,4 года, т. е. показатель весьма значимый.

В водоём впадает множество небольших водотоков, протяжённостью от 3-5 км до 25 и более. Устья их подтоплены, но подтопление на отдельных ручьях, имеющих значительные продольные уклоны, незначительное.

В пределы природного парка входит лишь вошедший в строй в 1977 году Гжатский плёс Вазузского водохранилища. Протяжённость его при НПУ 68 км. На его долю приходится более всего водного объёма – 59 из 103 км3. В плёсе, как уже отмечалось, на протяжении примерно 8 км по руслу р. Гжать, имеется озёровидное расширение, глубина воды в нём изменяется от 5 до 6 м. Ближе к устью глубины возрастают до 18 м. Основная акватория плёса мелководна и на большей части хорошо прогревается до дна. Температура воды в летнее время в нём повышается до 19 - 22° С. Все это  способствует интенсивному зарастанию его водорослями, из которых явно преобладает горец земноводный. В результате интенсивного развития фитопланктона и значительного поступления взвесей, прозрачность воды в водоёме невелика, и составляет чаще 0,5 - 0,6 м, и лишь иногда увеличивается до 1,5 м.

Основные реки территории парка, на значительной части превратившиеся в водохранилища, - Гжать и Яуза, относятся они к бассейну р. Волги. Река Гжать - правый приток р.Вазузы. Длина реки 113 км, площадь бассейна 2370 км, густота речной сети 0,52. Берёт начало из Мишинского болота в 5 км южнее дер. Покров Гагаринского района. Основные притоки: Олешня, Яуза – справа, Малая Гжать - слева.

Ширина русла в верхнем и среднем течении изменяется от 5 до 15 м, глубина - 0,5 - 1.2 м. Скорость течения - 0,2-0,5 м/сек. Средний расход у г. Гагарина  -  2, 46  м3 /сек. Средний модуль стока равен 6.03 л/сек. км2. Наибольший расход воды - 85,5 м3/сек. Наибольший модуль максимального стока -211 л/сек. км2. Наименьший летний расход воды - 0.19 м3/сек, модуль стока - 0,40 л/сек. км2. Наименьший зимний расход воды - 0.17 м3/сек, модуль стока-0,35 л/сек. км2. Пик половодья в городе Гагарине приходится в среднем на 8 апреля, наиболее ранняя дата пика половодья 30 марта, самая поздняя - 24 апреля. Средняя высота уровня воды над условным меженным уровнем в пик половодья 365 см, максимальная - 430 см. Максимальная высота подъёма воды в паводки летне-осеннего периода 265 см.

Протекает река по хорошо обжитой, слабо залесённой в недалёком прошлом территории. Находится в подпоре на значительном протяжении. При НПУ Гжатского плеса подпор воды в реке распространяется до пос.Пречистое. Основная доля стока реки приходится на весенний период - немногим более 74% от величины годового стока, На летне-осенний период приходится около 20% годового стока, на зимний период – 6%.

Минерализация воды в реке весной составляет 130 - 150 мг/л, в зимнюю и летнюю межени достигает 500 мг/л. В период ледостава отмечается пониженное значение относительного содержания кислорода (30-65%).

Река Яуза - правый приток р.Гжать. Длина реки 77 км, площадь водосбора - 687 км, берёт начало из небольшого болота вблизи Выпоры. Водосбор реки как на участке до впадения в водохранилища, так и ниже его ассиметричен, правых притоков река на этих участках практически не имеет. Наиболее крупный приток в верхнем течении - р.Чернушка, в нижнем течении - р.Олеля. Истоки р.р. Яуза и Леля находятся в непосредственной близости - на расстоянии всего нескольких сотен метров.

В верхнем течении р. Яуза протекает в низких заболоченных берегах. Ниже впадения р. Чернушка долина реки становится хорошо выраженной, а перед впадением в водохранилище склоны долины на большей части крутые. Ниже водохранилища долина реки глубокая, склоны коренного берега во многих местах крутые, на отдельных участках ассиметричные. Ниже пос. Карманово по долине реки нередки Камы, азы, старины. Здесь река врезается в толщу коренных (карбона) пород.

Средняя величина объёма годового стока реки равна 110 млн. м3, в многоводный год она составляет 190 млн. м3, в маловодный - 45 млн. м3. В среднем на весенний период приходится более 70% величины годового стока, анна летне-осенний период - менее 20%, на зимнюю межень - около 8%. Подпор воды от Яузского водохранилища на реке незначительный в связи с относительно большим уклоном русла.

## Рельеф и геологическое строение

Орография

В орографическом отношении территория Гагаринского района расположена на склоне Смоленско-Московской возвышенности. Большая часть её имеет здесь уклоны в направлении с востока на запад и с севера на юг. Согласно геоморфологическому районированию территории Смоленской области данная территория входит в пределы трёх геоморфологических районов: Гжатско-Рузской возвышенности (к востоку от р.Гжать в её нижнем и средним течении). Сычёвской низменности (к западу от р.Гжать) и – Гжатско-Протвинской возвышенности (южная часть района).

На формирование рельефа рассматриваемой территории решающее влияние оказали длительная континентальная эрозия в дочетвертичное время, а затем – аккумулятивная деятельность ледников последних двух оледенений. Характерно, что, несмотря на довольно большую мощность ледниковых отложений, сильно снивелировавших древний рельеф, расположение и даже отчасти конфигурация возвышенностей и понижений в доледниковое время на всей территории северо-востока области мало отличаются от современного. В областях древних возвышенностей находятся наиболее высокие участки современных водоразделов. Область доледниковых долин совпадает с современной Гжатско-Сычёвской низиной, в пределах которой заложены современные долины рек Гжати, Касни и Вазузы. Окончательное формирование современного рельефа произошло в основном под влиянием московского ледника. После его ухода сформировалась современная гидрографическая сеть. Во время последнего валдайского оледенения и в голоцене происходила эрозионная разработка мореной равнины, оставшейся после отступления московского ледника.

Основные черты современного рельефа рассматриваемой территории сформировались в конце третичного периода. К началу наступления ледников здесь уже была выработана система глубоких долин. Основной сток осуществлялся по глубокой долине, совпадающей на значительном протяжении с современной долиной реки Гжати. Древняя долина выявлена лишь отдельными скважинами, поэтому о её параметрах судить трудно, относительная глубина её вреза в верховьях - 20 - 40 м, южнее - не менее 60 - 80 м. В четвертичный период по долине Гжати осуществлялся, по-видимому, отток большей части талых вод всех ледников, перекрывавших эту территорию.

В процессе деградации валдайского оледенения окончательно сформировалась современная гидрографическая сеть. В это время произошло двукратное углубление речных долин, приведшее к образованию двух надпойменных террас в долинах наиболее крупных рек. В голоцене в речных долинах вырабатываются современные поймы.

Представлены на этой территории различные типы рельефа. Крупно - и среднехолмистый конечно-моренный рельеф (абс. отм. 240-280м) развит в восточной части района (в бассейне верхнего течения р.р.Яуза, Олеля и южнее на пограничных с Московской областью участках). Положительные формы рельефа здесь хорошо выражены. Холмы расположены беспорядочно, имеют различную ориентировку и конфигурацию. Чаще в плане они округлой или овальной формы, в поперечнике достигают 1,0 -1.5 км, их относительная высота обычно не превышает 30 м, а склоны крутизной 10 -12° . Сложены холмы мореными суглинками или грубым песчано-гравийно-валунным материалом, являющимся продуктом перемыва морены талыми ледниковыми водами

Наряду с положительными формами рельефа в пределах этого типа обычны ложбины стока ледниковых вод имеющее преимущественно северо-западное направление и разной формы заболоченные понижения на месте древнеозёрных котловин.

Среднехолмистые и мелкохолмистые мореные равнины представлены на северо-востоке района (северо-восточнее и южнее Яузского водохранилищ) и в южной его части. Абсолютные высоты этих равнин изменяются в основном от 220 до 240 м, снижаясь в долинах рек до 200 м. Относительные превышения высот составляют чаще 10-20 м. В плане возвышения и холмы овальной формы, крутизна склонов их вменяется от З до 7°. В поперечнике холмы не превышает 1.0 - 1.5 км.

Расположены они беспорядочно, разделяются крупными плоскими западинами, иногда бессточными. Сложены межхолмовые понижения в основном моренным суглинком и образовались, вероятно, за счёт неравномерного отложения основной морены. В отдельных местах межхолмовые понижения представлены древнеозёрными впадинами с плоскими заболоченными днищами. Эрозионные формы в пределах холмисто-моренных равнин развиты слабо.

Пологоволнистые мореные равнины распространены в различных частях района - в бассейнах рек М. Гжать, Сежа, Яуза, Локня и др. Абсолютные высоты этих равнин изменяются в основном от 200 до 220 м. Формы рельефа однообразные, сглаженные. Неровности  рельефа имеют  обычно незначительную амплитуду, редко превышающую 10 м и лишь в местах образования долин рек и ручьёв  относительная  высота поверхности увеличивается до 20 и более метров. Среди отдельных всхолмлений широко распространены понижения различных размеров и очертаний. Некоторые наиболее крупные из них представляют собой ложбины стока ледниковых вод. Ориентированы они с северо-запада на юго-восток. Глубина их до 3-5 м, ширина 0,1-0,5 км, протяжённость до 5-10 км, днища плоские, нередко заболоченные. Обычно по ним протекают небольшие ручьи.

Почти повсеместно в пределах мореных равнин перекрытых лёссовидным и суглинками встречаются блюдцеобразные бессточные западины суффозионного и просадочного происхождения. Размеры их от 10-20 до 50-60 м в поперечнике, глубина - 1,5-2.5 м.

В нижнем течении р.Гжать выделяется водно-ледниковая равнина, занимающая северо-восточную часть Сычёвской низменности. Абсолютные отметки изменяются здесь от 180 до 200 м. Поверхность этой равнины слабоволнистая с обилием болот, образовавшихся на месте относительно небольших остаточных озёр. Здесь хорошо выделяются две озёрно-ледниковые террасы, верхняя озёрно-ледниковая терраса имеет ширину до 3-5 км. Терраса аккумулятивная, поверхность её ровная, изредка встречаются остатки озов и камов, которые не были уничтожены полностью во время заполнения котловины водой. Нижняя озёрно-ледниковая терраса аккумулятивная, сложена песчано-глинистым материалом, представляет собой дно осушенного озера, её поверхность плоская, сильно заболоченная.

В верховьях р.Олеля в пределах крупной водораздельной возвышенности выделяется зандровая равнина, шириной 3-7 км. К юго-западу и юго-востоку от водораздела она полого понижается и расширяется. Поверхность её на значительной части заболочена. Небольшие поля зандровых равнин имеются также по р. Яуза. Здесь среди зандрового поля выделяется крупное котловинообразное понижение, в котором существовало остаточное послеледниковое озеро. Следы этого озера прослеживаются в виде озёрно-ледниковых террас. Значительную часть этой котловины древнего ледникового озера занимает в настоящее время Яузское водохранилище.

Среди плоских, покрытых болотами поверхности равнин выделяются камы и озы. Холмы округлые или несколько удлиненные, озы ориентированы большей частью в меридиональном направлении. Очертания холмов и гряд сглаженные, пологие, относительная высота не превышает 10-15 м. Длина некоторых гряд достигает 1,0 км, ширина изменяется от 0,2 до 0.5 км.

Долины крупных рек в пределах рассматриваемой территории хорошо разработаны. Наиболее крупные из них (Гжать и Сежа) имеют две надпойменные террасы (рис. 5.3.1.). В верхнем течении р. Касня и её приток р. Сежа имеют значительную ширину долин. Местами озёровидные расширения долин этих рек достигают нескольких километров. Долина р.Гжать в верхнем течении до дер. Никольская врезана в мореные отложения, ниже прорезает озёрно-ледниковые отложения Гжатской котловины. Пойма её здесь заметно расширяется (до 0,3-1.0 км). В нижнем течении долина реки широкая, имеет отлогие берега, сглаженные ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями.

Склоны долин р.Гжать в среднем и нижнем течении и рек Яуза, Локня в нижнем течении, расчленены довольно густой сетью лощин и балок. Перепады высот достигают здесь местами 40 м. Но в целом эрозионные процессы, за исключением прибрежной полосы этих рек, выражены слабо.  Многочисленные небольшие реки и ручьи не имеют глубоких долин и протекают, в основном, в мелких ложбинах с пологими заболоченными берегами.

Геология

В геологическом строении северо-востока территории Смоленской области принимают участие отложения верхнего девона, нижнего и среднего карбона и четвертичного периода. О более древних отложениях можно судить по глубокой скважине, которая прошла отложения среднего и нижнего карбона, верхнего и среднего девона, нижнего кембрия. На глубине 1417 м она вошла в гранодиориты и гранитогнейсы, слагающие докембрийский фундамент.

Кембрийская система представлена здесь отложениями валдайской серии, суммарной мощностью около 400 м., которые состоят из чередующихся прослоев глин, алевролитов и песчаников, общей мощностью 60 -70 м (нижневалдайские слои). Верхневалдайские слои представлены толщей пестро цветных глин, переслаивающихся с песками, песчаниками и алевролитами мощностью более 300 м.

Девонская система включает отложения среднего и верхнего отделов.  Средний отдел представлен в нижней части песчаниками, алевритами, глинами, обшей мощностью около 40 м. Выше их залегают доломиты, мергели с прослоями доломитизированных глин, гипса, каменной соли, ангидрита мощностью этой около 130 м. Перекрывает их толща алевритовых глин с прослоями алевритов и песчаников мощностью около 100 м.

Верхний отдел девона мощностью около 200 м представлен снизу вверх: чистыми и доломитизированными известняками с редкими прослоями мергелей и известковистых глин, глинистыми и доломитизированными известняками.

Средний отдел имеет несколько большую мощность (около 250 м). В нижней части отложения его представлены карбонатными породами (около 70 м), выше которых залегают доломиты, доломитизированные известняки и мергели, переслаивающиеся с пестроцветными и тёмными глинами, песчаниками.

Скважины, пробуренные на территории природного парка, вскрывают верхнюю небольшую толщу девонских отложений, которые представлены (снизу вверх): чередованием серых и тёмно-серых глинистых доломитов с зеленовато-серыми мергелями с прослоями гипса, серыми доломитами с прослоями гипса, доломитовыми глинами, доломитами,

Отложения каменоугольной системы мощностью от 110 до 150 м. представлены серыми, серовато-зелёными и голубовато-серыми глинами, большей частью доломитизированными, нередко песчанистыми.

Отложения карбона во многих местах залегают близко к поверхности и подстилают четвертичные отложения чаще известняки с прослоями мергелей доломитов, глин. В долинах ряда рек они выходят местами на дневную поверхность. Выходы известняков, доломитов можно наблюдать, например, в долине р. Олеля, на правом, берегу р. Алешня, На территории природного парка выходы этих пород на поверхность обозначены в пос. Карманово в подножье склона правого коренного берега р. Яуза. Отложения карбона представлены здесь известняком с тонкими прослоями тин. Выходы известняков и залегание их близко к поверхности имеются в долинах небольших рек и ручьёв возле деревень Лебёдки. Ельня и в других местах.

Четвертичные отложения лежат на размытой поверхности этих коренных пород и покрывают всю территорию северо-восточной части области. Представлены они в основном ледниковыми породами (большей частью валунными суглинками) и водно-ледниковыми (преимущественно разнозернистыми и гравийными песками). Мощность их изменяется от 25 до 60 м. Залегают они на сильно расчлененной поверхности коренных пород. Выработанный в доледниковое время рельеф этой поверхности обнаруживает заметное сходство с современным рельефом. Абсолютные отметки коренных отложений изменяются от 210 м, в истоке Яузы до 160 м ближе к Вазускому водохранилищу. В рельефе коренных пород севера Гагаринского прослеживается несколько погребённых древних долин, днища которых углублены местами до 100 м по отношению к древним водоразделам. Одна из этих долин, по которой проходил, по-видимому, основной сток талых ледниковых вод, расположена и Гжатско-Сычёвской низине.

Территория района подвергалась неоднократному оледенению, о чём свидетельствует чередование разной мощности слоев мореных суглинков и водно-ледниковых песков. Нижняя морена представлена обычно мореными суглинками малой мощности с валунами. Мощность этой морены лишь в отдельных местах достигает 25 м. Суглинки светло-желтые, плотные, известковистые, неравномерно насыщенные гравием, галькой и валунами карбонатных пород. Подстилается эта морена часто глинистым песком, изредка – слабо окатанной щебёнкой.

Морена более позднего оледенения, нередко значительной мощности, представлена коричнево-красным суглинком, плотным, вязким, карбонатным, часто песчанистым, неравномерно насыщенным щебнем и плохо окатанной галькой с гравием. Содержание валунов и щебёнки нередко значительное. В суглинках местами наблюдаются линзы и прослои супеси и песка, мощностью до нескольких метров. Линзы песка нередко с гравием, галькой и щебнем. В морене иногда заключены крупные и мелкие отторженцы каменноугольных отложений. Мощность этой толщи изменяется обычно от нескольких – до трёх десятков метров.

На значительной части территории района эти суглинки перекрывают пески, мощностью в ряде мест до 20 м. Пески разнозернистые, иногда „глинистые, косослоистые с гравием, галькой и редкими небольшими валунами, местами они содержат линзы гравия, гальки, суглинка. Наиболее хорошо представлены, эти межморенные отложения в Гжатско-Сычевской низине,  их мощность здесь обычно изменяется от 3 до 10 м. На наиболее высоких участках древних водоразделов данная морена и залегающие в её кровле пески нередко отсутствуют. На коренных отложениях здесь часто залегают непосредственно отложения последнего для данной территории оледенения – Московского.

Верхняя морена на всей территории района московского возраста, на водоразделах она обычно перекрыта покровными суглинками. Подошва её в пределах Гжатско-Сычёвской низины опускается до абсолютных отметок 170 -180 м., мощность – обычно не превышает 20 -30 м. Представлена она в подавляющем большинстве песчанистыми, плотными, известковистыми суглинками, окрашенными в желтовато-бурые тона, насыщенными валунами, щебней и гравием. Валуны и щебень состоят преимущественно из известняка и кремния, реже встречаются обломки гранита и шокшинского песчаника, иногда встречаются валуны и глыбы размером до двух метров. Нередко в толщу морены включены многочисленные линзы и прослои песка и гравия. По внешним признакам и физико-механическим свойствам мореные суглинки толщи четвертичных отложений различаются незначительно. Они имеют один гранулометрический состав, одинаковую плотность, пористость и другие свойства.

Водно-ледниковые отложения на морене московского оледенения имеют в пределах Гжатско-Сычёвской низины значительное распространение. Образовались они в разное время отступания московского ледника, сложены песками супесями, иногда ленточными глинами и суглинками. Пески жёлто-бурые, жёлто-серые, косослоистые, разнозернистые, местами обогащены глинистым материалом. В песках местами встречаются ленточные глины и суглинки. Среди водно-ледниковых отложений значительное распространение имеют озёрно-ледниковые. Озерно-болотные отложения залегают обычно на московской морене, встречаются на небольших площадях в хорошо выраженных понижениях рельефа. Эти отложения являются реликтами более крупных озёрно-ледниковых бассейнов. Часто они перекрыты покровными или делювиальными суглинками.

Водоразделы данной территории во многих местах перекрыты толщей  безвалунных покровных суглинков, их мощность – 0.5–5м. Они отсутствуют только на древних и современных речных террасах и не перекрывают современные болотные отложения. Внешне суглинки довольно однообразны. Цвет их в основном желтовато-бурый, иногда серовато-коричневато-бурый. На большей части они карбонатные. Встречаются тонкозернистые, пылеватые, пористые суглинки и более грубые, содержащие редкий гравий. В суглинках обычно преобладают частицы размером 0,1 - 0,01 мм (от 64 до 76% по объёму). Частиц размерами менее 0,01 мм содержится в основном от 20 до 25%, частиц крупнее 0,1 мм - от 4 до 6 %. Легкая фракция их представлена в основном полевым шпатом (от 34 до  80%) и кварцем (от 16 до 60%). В тяжёлой фракции преобладают роговая обманка (13 -28%), цоизит (13 -21%), эпидот (9 -14%) и циркон (11-16%). Залегание их на микулинских торфяниках позволяет считать, что образовались они в валдайскую эпоху.

Аллювий вторых надпойменных террас обычно маломощный (террасы преимущественно цокольные). По составу это суглинки, супеси и пески, залегающие на карбонатных отложениях, их мощность не превышает 6 - 8 м.

Аллювий первых надпойменных террас, преимущественно также цокольных, имеет более широкое распространение. Его мощность обычно не превышает 6 - 7 м., представлен песками, супесями, реже суглинками. В цоколе залегают в основном мореные отложения, дочетвертичные породы встречаются редко. Современный аллювий пойм прослеживается по долинам как относительно крупных, так и малых рек. Среди осадков, слагающих поймы, наиболее развиты тёмные иловатые суглинки и глины. В основании пойменных террас наиболее распространены тёмные иловатые суглинки и глины, гравелистые пески. Встречаются в пойменном аллювии линзы в прослои торфа. Мощность аллювиальных отложений не превышает обычно 5-6 м.

Современные болотные отложения имеют заметное распространение. Образованию болот способствует: а) преобладание на поверхности слабо фильтрующих влагу пород тяжелого механического состава; б) слабое дренирование многих участков; в) превышение количества осадков над их испарением. Наиболее распространены болота низинного типа, залегающие в поймах рек. Мощность торфов в редких случаях превышает 6 м.

Делювиальные отложения развиты местами на склонах речных долин балок, оврагов. Представлены обычно суглинками, часто содержащими прослои и линзы песка, гравия и щебня. Мощность их не превышает нескольких метров. Занимают они в целом очень малые площади.

Данная территория, как и Смоленская область в целом, отличается спокойным тектоническим режимом. Для неё характерно моноклинальное падение на  север палеозойских отложений. Наиболее крутое падение этих отложений прослеживается к северу от пос. Карманово. Выделяется на данной и прилегающей к ней территориях ряд локальных структур - поднятий и понижений, унаследованных наиболее крупными реками (Гжатью и Вазузой). Наличие глубоких доледниковых долин свидетельствует о значительном поднятии данной территории перед началом оледенений.

### Гидрогеологическая характеристика

### Физико-геологические процессы

### Инженерно-геологическая характеристика

Инженерно-геологические условия территории Гагаринского района в полной мере определяются четвертичной историей и особенностями сформированных в это время рыхлых отложений (см. ГИС-карту «Инженерно-геологические и геоморфологические условия»). На большей части района отмечаются простые инженерно-геологические условия и лёгкие условия для разработки грунтов. Особенностью района является широкое развитие болот, заболачивания и подтопления обширных пространств на севере, а также – наличие большого количества захоронений скота, павшего от сибирской язвы. Инфекции геологической среды в районе опасны по двум причинам: а) для них нет «срока давности» и б) местонахождение данных захоронений в пространстве района утрачено и невозможно установить доступными способами

## Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые района изучены недостаточно полно. Здесь выявлены залежи бурых углей, известняков, песков, глин, гравия. Залежи угля выявлены в нескольких местах района, но площади их залегания небольшие, пласты маломощные, невыдержанные, залегают в сложных гидрогеологических условиях в основном на глубине более 140 м, качество угля - низкое.

Более детально изучены торфяники, определены не только места распространения торфяных болот, но и запасы торфа в них. На территории района преобладают низинные торфяники небольших размеров, преимущественно пойменные, залежь которых представлена в основном осоковым, гипново-осоковым. тростниково-осоковым, древесно-осоковым видами торфа. Небольшие по размерам торфяники часто встречаются в верхнем течении р. Яуза. Среди небольшого числа верховых болот выделяется относительно крупный торфяник Чунковское, входивший ранее в число памятников природы.

По правобережью р. Вазузы вблизи г. Сычёвки разведаны залежи известняков, залегающие на глубине немногим более 2 м. Северо-восточнее Сычёвки выявлены черепичные и гончарные глины. Во многих местах обнаружены строительные пески и глины. В долинах рек района иногда встречаются известковистые туфы. Мощность этих отложений невелика – от 0.3 до 2.5 м, площадь распространения изменяется от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров, запасы небольшие – от сотен до нескольких тысяч кубических метров.

Строительные пески, черепичные и гончарные глины встречаются во многих местах района. Покровные суглинки и особенно озёрно-болотные суглинки и глины являются хорошим сырьём для производства кирпича и керамических изделий. Запасы их достаточно велики. Во многих местах встречаются пески, песчано-гравийные отложения. Добыча их часто требует проведения вскрышных работ.

## Земельные ресурсы

В настоящее время общая площадь Родомановского сельского поселения составляет 27910,7 га.

Структура земельного фонда Родомановского сельского поселения представлена в таблице ниже.

Таблица 2-1 Структура земельного фонда

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | 20776,4 | 74,4 |
|  | Земли населенных пунктов | 351,1 | 1,3 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 21,4 | 0,1 |
|  | Земли лесного фонда | 5392,5 | 19,3 |
|  | Земли водного фонда | 1369,3 | 4,9 |
|  | Итого в административных границах: | 27910,7 | 100,0 |

Земли сельскохозяйственного назначения

К землям сельскохозяйственного назначения относятся земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В границах Родомановского сельского поселения площадь земель данной категории составляет 20776,4 га (74,4 %).

Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

В настоящее время в состав Родомановского сельского поселения входят 13 населенных пунктов. Структура их площадей представлена ниже в таблице.

Таблица 2-2 Структура земель населенных пунктов Ромодановского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дер. Аббакумово | 8,6 | 2,5 |
|  | дер. Ивино | 65,7 | 18,7 |
|  | дер. Игурово | 7,8 | 2,2 |
|  | дер. Кичигино | 22,7 | 6,5 |
|  | дер. Ляпино | 49,6 | 14,1 |
|  | дер. Мелихово | 21,2 | 6,0 |
|  | дер. Прозорово | 11,1 | 3,2 |
|  | дер. Родоманово | 113,2 | 32,2 |
|  | дер. Станки | 19,6 | 5,6 |
|  | дер. Степаники | 8,9 | 2,5 |
|  | дер. Филиппово | 12,7 | 3,6 |
|  | дер. Большие Подъелки | 1,4 | 0,4 |
|  | дер. Шумиловка | 8,6 | 2,5 |
|  | Общая площадь земель населенных пунктов: | 351,1 | 100,0 |

Общая площадь данной категории составляет 351,1 га (1,3 %). В муниципальном образовании отсутствуют утвержденные областным законом границы населенных пунктов.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Общая площадь данной категории земель составила 21,4 га (0,1 %).

Земли промышленности, транспорта и иного специального назначения представлены землями занятыми федеральными и региональными автомобильными дорогами, инженерными объектами (электроподстанции, опоры ЛЭП и т.д), объектами промышленности и объектами обороны и безопасности.

Земли лесного фонда

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к категории земель лесного фонда относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным территориям отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

Площадь лесного фонда составляет 5392,5 га (19,3 %).

Земли водного фонда

Земли водного фонда представлены территориями поверхностных вод (озера, реки и т. д.). Площадь данной категории составляет 1369,3 га (4,9 %).

##### Выводы

- Отсутствуют утвержденные границы населенных пунктов, что создает сложности при предоставлении земельных участков для различного вида использования. В основном эта проблема возникает при выделении новых земельных участков под строительство индивидуальной жилой застройки.

- Данные по существующим границам категории земель населенных пунктов требуют уточнения. Проектом предлагаются границы населенных пунктов Родомановского сельского поселения для утверждения.

# Комплексная оценка и планировочная организация территории

## Современная планировочная организация территории поселения

### Система планировочных ограничений

Анализ территориальных ресурсов муниципального образования и оценка возможностей перспективного градостроительного развития поселения на прилегающих территориях выполнены с учетом действующей системы планировочных ограничений.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории. В общем виде она состоит из:

- Анализа ограничений по природным факторам, представленным в разделе «Природные и инженерно-геологические условия и ресурсы» и на чертеже «Карта комплексной оценки территорий с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики, подготовленные с учетом результатов инженерных изысканий».

- Анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, приведённых в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на чертеже «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераи воздействия их последствий».

- Анализа зон с особыми условиями использования территории, приведённом ниже.

##### Зоны с особыми условиями использования

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов;

- Санитарно-защитные зоны от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Взрывопожароопасные зоны от инженерных сооружений и особо опасных объектов;

- Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения;

- Зоны с особыми условиями использования аэродрома;

- Береговая полоса;

##### Санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приняты следующие ориентировочные размеры СЗЗ промышленных объектов и производств:

- I класса опасности – 1000 м;

- II класса – 500 м;

- III класса – 300 м;

- IV класса – 100 м;

- V класса – 50 м.

В сельском поселении Родомановское имеются:

- 3 сибироязвенных скотомогильника (СЗЗ– 1000 м);

- 2 кладбища (СЗЗ– 50 м);

- СПК «Гжать» у дер. Ивино (СЗЗ – 100 м);

- КФХ «Брызгалово» близ дер. Большие Подъелки (СЗЗ – 100 м);

- КРС у дер. Ляпино (СЗЗ – 300 м).

Родоманово:

- 2 пилорамы (СЗЗ – 100 м);

- СПК «Родоманово» (СЗЗ – 300 м согласно поголовью скота);

- ООО «Арменайк» (СЗЗ – 50 м);

- котельная (СЗЗ – 50 м);

- гаражи, более 10 шт. (СЗЗ – 15 м);

- «МехЦехБаза» (СЗЗ – 50 м);

- очистные сооружения (СЗЗ – 150 м).

Ивино:

- очистные сооружения (СЗЗ – 150 м).

Таблица 3-1 Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон, определённые в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

| Разрешенные виды использования (разрешенные к размещению объекты) | Запрещенные виды использования (запрещенные объекты к размещению) |
| --- | --- |
| Сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания; Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство Пожарные депо Бани Прачечные Гаражи Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов Автозаправочные станции Здания, управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды Канализационные насосные станции Сооружения оборотного водоснабжения Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | Жилые дома Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т.д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды Спортивные сооружения общего пользования Парки Образовательные учреждения Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Представление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методами расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

##### Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от инженерно-технических и санитарно-технических объектов, шумовые зоны

Придорожные полосы от автомобильных дорог

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (пункт 6.9) автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85, где установлены следующие санитарные разрывы: до жилой застройки не менее 100 м, до садоводческих товариществ 50 м. Для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. В соответствии с пунктом 6.19 этого же нормативного документа, расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, не менее 25 м.

На территории поселения придорожные полосы обозначены для дорог регионального значения в размере 50 метров.

Охранные зоны инженерных сетей

Охранные зоны ЛЭП. Согласно ГОСТ 12.1.051-90 охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали: для ВЛ напряжением менее 20 кВ – 10 м; от 25 до 35 кВ – 15 м; от 35 до 110 кВ – 20 м.

На территории поселения проходят ВЛ 35 кВ, а также 110 кВ, соответственно их охранная зона составляет 30 м и 40 м в целом.

##### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения в соответствии с Водным Кодексом РФ предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Таблица 3-2 Водоохранные зоны

| № п/п | Название водотока | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- |
|  | р. Вазуза | 200 |
|  | р. Чернавка | 50 |
|  | р. Смоляковка | 50 |
|  | р. Болгарский | 50 |
|  | р. Лоденка | 50 |
|  | р. Воловня | 50 |
|  | р. Водовка | 50 |

В пределах ВОЗ запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и др. машин и механизмов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территории дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок леса главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и др. территориальными органами управления использованием и охраны водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и др. объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация лагерей скота, кроме использования традиционных мест водопоя, устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов кроме автомобилей специального назначения.

В пределах ПЗП разрешается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, водозаборов, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование в которой установлены требования по соблюдению водоохранного режима. ПП, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

##### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Граница первого пояса для подземных источников водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

На территории поселения имеются следующие зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения:

Родоманово:

- зона совпадает с территорией водонапорной башни.

Около Ивино:

- 50 метров.

##### Береговая полоса

Водный кодекс Российской Федерации устанавливает понятие «Береговая полоса» в статье 6 п.6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

##### Взрывопожароопасные зоны от инженерных сооружений и опасных объектов

Взрывопожароопасные зоны

Взрывопожароопасные зоны от опасных объектов (склады ГСМ, автозаправочные станции) – 100 м.

На территории дер. Родоманово имеется взрывопожарная зона от складов ГСМ.

##### Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения

В границах МО «Родомановское» имеется часть Государственного биологического заказника «Сычевский».

Запрещенные виды деятельности и природопользования:

- сплошные рубки главного пользования;

- размещение, складирование токсичных веществ и отходов производства и потребления;

- сброс недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод;

- применение пестицидов и ядохимикатов;

- иные виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.

Разрешенные виды деятельности и природопользования:

- организованный туризм;

- размещение хозяйственно-производственных объектов заказника;

- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с действующим законодательством;

- традиционные виды деятельности (сенокошение, выпас скота, сбор грибов и ягод).

##### Зона с особыми условиями использования аэродрома: зона воздействия шума, зона взлета и посадки

В километре восточнее деревни Родоманово расположен аэродром малой авиации со взлетно – посадочной полосой в размере 400 метров.

Данный аэропорт имеет шумовую зону 300 метров в обе стороны от ВПП и по 1 километру от торцов ВПП (исходя из данных по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума» НИИСФ Госстроя СССР). Также аэродром в торцах ВПП имеет зону взлета и посадки. Согласно регламенту данных зон, жилищное строительство в них запрещено.

### Современное использование территории поселения. Современное использование территорий деревень Родоманово и Ивино

Современное использование территории поселения

Территория поселения вытянута с юго-востока на северо-запад на расстояние около 30 километров. В широтном направлении территория поселения простирается на 10 километров на юге, в районе центра поселения – деревни Родоманово и на севере; в центральной части ширина территории поселения около 2 километров. С запада территория поселения граничит с Новодугинским и Сычевским районами, с севера – с Ельнинским поселением Гагаринского района, с запада – с Кармановским и Пречистенским поселениями Гагаринского района, с юга – с Ашковским и Баскаковским поселениями Гагаринского района.

Конфигурация территории поселения основана на схеме транспортной сети района.

Основными транспортными магистралями являются дороги регионального значения: широтного направления Пречистое – Родоманово – Новодугино, меридионального направления Родоманово – Ивино. Дорога меридионального направления Родоманово – Ивино является основной и единственной магистралью поселения, связывающей центр поселения и все деревни друг с другом. По территории поселения также проходит ряд дорог местного значения, имеются прочие дороги.

С севера и северо-востока территорию поселения ограничивает Вазузское водохранилище.

На юге и в центральной части поселения расположены, в основном, земли сельскохозяйственного назначения и защитные леса, в северной части – защитные леса на территории Государственного биологического заказника «Сычевский».

Современное использование территории деревени Родоманово

Деревня Родоманово – населенный пункт в Гагаринском районе Смоленской области. Административный центр Родомановского сельского поселения. Расположен в восточной части Смоленской области в 20 километрах от районного центра – города Гагарин.

Деревня Родоманово связана с населенными пунктами Смоленской области и соседними регионами автодорожной сетью. По территории деревни проходит автомобильная дорога регионального значения Пречистое – Родоманово - Новодугино.

Территория деревни в границах – около 1*1,5 километра. Планировочная структура деревни тяготеет к ортогональной структуре кварталов. На севере расположен дачный массив, отделенный от основной застройки системой озер. Общественный центр деревни расположен в жилом массиве в стороне от главной дороги населенного пункта (трассы дороги регионального значения) – на перекрестке Советской и Новой улицы. Здесь в системе комплекса расположены администрация поселения, отделение связи, столовая, ФАП, клуб, спортзал, филиал библиотеки (МУК Гагаринская МЦБС), магазин, отделение банка.

Основной транспортный перекресток населенного пункта – перекресток улиц Мира, Советской и Озерная (ул. Советская – трасса дороги регионального значения). От этого перекрестка уходит дорога в деревню Ляпино. Здесь расположен сквер, школа со спортивным залом (с группой детей дошкольного возраста), магазины.

Основными производственными градообразующими предприятиями являются: СПК «Родоманово», МехЦехБаза, 2 пилорамы (одна в северной части деревни, другая – в составе СПК «Родоманово»). СПК расположен вне границ деревни к западу от нее и занимает большую территорию более 30 гектар.Также около СПК расположена ПС 35 «Родоманово». Коммунальные и промышленные предприятия сосредоточены также между улицами Мира и Озерной: МехЦехБазаЮ очистные сооружения, гаражи, склад ГСМ.

Территориальное развитие деревни ограничено с запада запрудой и с востока территорией СПК. На севере и юге к границам деревни примыкают земли сельскохозяйственного использования.

Жилая застройка населенного пункта в основном деревянная усадебного типа. Также имеется ряд многоквартирных двухэтажных и четырехэтажных кирпичных жилых домов.

Инженерное благоустройство представлено сетями теплоснабжения, котельной, ПС «Родоманово» (8 мВа), сетью водопровода, газоснабжения, канализацией.

Современное использование территории деревени Ивино

Деревня Ивино располагается в 15 километрах от центра поселения – деревни Родоманово. По территории деревни проходит автомобильная дорога регионального значения меридионального направления Родоманово – Ивино.

Территория деревни разделена на два анклава дорогой регионального значения. В южном анклаве имеется одна улица с жилыми постройками. Северный анклав – основная часть населенного пункта, в границах – около 1*0,9 километра. Планировочная структура северного анклава тяготеет к ортогональной структуре кварталов. Общественный центр деревни расположен в жилом массиве на главной дороги населенного пункта – улице Центральной. Здесь в системе комплекса расположены школа, ФАП, клуб, администрация поселения. Напротив расположены магазин, отделение связи, рекреационная зона. На соседнем квартале расположен детский сад.

Основной транспортный перекресток населенного пункта – перекресток улицы Центральной и трассы регионального значения.

Основными производственными градообразующими предприятиями являются: сельскохозяйственное предприятие ООО «Гжать». СПК расположен вне границ деревни к западу и востоку от нее и занимает большую территорию. Коммунальные и промышленные предприятия сосредоточены в северном анклаве между улицей молодежная и дорогой регионального значения: ПС 35 «Ивино», водонапорные башни, АТС.

Территориальное развитие деревни ограничено с юга дорогой регионального значения, с востока – территорией СХ предприятия ООО «Гжать». Имеются некоторые территориальные резервы для застройки в северо-восточной части северного анклава деревни, а также северо-западнее границы северного анклава, за ручьем, с учетом расширения границ населенного пункта.

Жилая застройка населенного пункта - деревянная усадебного типа. 	Инженерное благоустройство представлено сетями теплоснабжения, котельной, ПС «Ивино» (3,2 мВа), сетью водопровода, газоснабжения, канализацией.

### Основные направления градостроительного развития территории поселения. Принципиальные предложения по формированию объемно-пространственных композиций деревень Родомановское и Ивино

Основные направления градостроительного развития территории поселения

В процессе комплексного анализа территории были выявлены территориальные ресурсы поселения для дальнейшего градостроительного развития. Основные направления градостроительного развития представлены ниже.

Генеральный план, в основном, сохраняет сложившуюся планировочную структуру и функциональное зонирование территории сельского поселения «Родомановское» и предусматривает их органичное развитие на расчетный срок. Проектом предполагается рациональное использование территории населенных пунктов, при котором значительная часть положений Генерального плана реализуется за счет вовлечения в градостроительную деятельность ранее не использованных территорий.

Проектное жилищное строительство, развитие промышленных, коммунально-складских и прочих территории, входящих в состав населенных пунктов, предлагается вести за счет прилегающих к территориям существующей застройки, а также за счет внутренних резервов территорий.

В соответствии с Генеральным планом функция и значимость центра поселения Родомановское сохраняется и развивается.

Сельскохозяйственное и промышленное производство вне населенных пунктов предлагается вести на существующих территориях.

Принципиальные предложения по формированию объемно-пространственной композиции деревни Родоманово

Формируется основная ось развития с юго-востока на северо-запад по улицам Озерная - Советская. Объемно-пространственная структура поселка территориально развивается к северо-западу от границ деревни с расширением границ и включением 20 гектар территории бывшего плодового сада. Общественно-деловой центр развивается в центральной, сложившейся части деревни ввиду удобного расположения центра относительно всех частей. В целом, предлагаемая генеральным планом объемно-пространственная композиция продолжает развитие исторически сложившейся структуры населенного пункта с учетом экономической эффективности и экологической безопасности при выборе основных направлений селитебного развития.

Принципиальные предложения по формированию объемно-пространственной композиции деревни Ивино

Формируется основная ось развития северного анклава деревни с юга на север по улицам Центральная и Старая. Общественно-деловой центр развивается в центральной, сложившейся части деревни ввиду удобного расположения центра относительно всех частей. В целом, предлагаемая генеральным планом объемно-пространственная композиция продолжает развитие исторически сложившейся структуры населенного пункта с учетом экономической эффективности и экологической безопасности при выборе основных направлений селитебного развития.

### Функциональное зонирование территории поселения. Функциональное зонирование территорий деревень Родоманово и Ивино

Предложения по функциональному зонированию базируются на анализе современного использования территории, природно-ресурсного потенциала и основных стратегических направлениях социально-экономического развития.

В границах рассматриваемой территории выделяются два основных направления градостроительной политики органов местного самоуправления и привлекаемого к реализации проекта бизнеса: реконструкция и новое освоение.

В Генеральном плане поселения «Родомановское» установлены следующие типы зон преимущественного функционального назначения:

- Жилая зона;

- Зона градостроительного использования;

- Общественно-деловая зона;

- Зона рекреационного назначения;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона специального назначения;

- Производственная зона.

Зона градостроительного использования  – предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. К данной зоне относятся также территории коллективных садоводств. В таких зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Зона предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей.

Жилая зона  – предназначена для размещения жилой застройки односемейными (индивидуальными) и многоквартирными жилыми домами различных типов и этажности в соответствии с параметрами, указанными в наименованиях зон. К данной зоне относятся также территории коллективных садоводств. В таких зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловая зона - предназначена для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан: общежитий, а также подземных или многоэтажных гаражей.

Зоны объектов инженерной инфраструктуры – предназначены для размещения инженерной инфраструктуры, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов инженерной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначена указанная зона.

Зоны объектов транспортной инфраструктуры – предназначены для размещения улично-дорожной сети, объектов транспорта, складов, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах объектов транспортной инфраструктуры допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены указанные зоны.

Зоны рекреационного назначения – предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом в соответствии с типами объектов указанными в наименованиях зон. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения которых предназначены рекреационные зоны.

Производственные зоны – предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зоны специального назначения – предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон. На территории поселка такими объектами являются кладбища.

Зоны сельскохозяйственного использования – предназначены для размещения огороднических товариществ.

Функциональное зонирование территории деревни Родоманово

Функциональное зонирование деревни Родоманово отображено на карте функционального зонирования данного населенного пункта. Новые жилые зоны возникнут к северо-западу от границы деревни, на территории существующего плодового сада. Имеется необходимость размещения объектов торговли в месте освоения. Территория под развитие малого бизнеса отведена к западу от деревни у территории СПК.

Функциональное зонирование территории деревни Ивино

Функциональное зонирование деревни Ивино отображено на карте функционального зонирования данного населенного пункта. Новые жилые зоны возникнут к северо-западу от границы деревни, на территории пашен, а также в северо-восточной части деревни (северного анклава). Имеется необходимость размещения объектов торговли в месте освоения. Территория под развитие малого бизнеса отведена к западу от деревни у территории СПК.

# Демографический потенциал

Демографическая ситуация в Родомановском сельском поселении характеризуется схожей для большинства регионов РФ естественной убылью населения и миграционным оттоком. С 2003 по 01.01.2014 гг. численность населения снизилась на 136 человек (или на 10%).

На 1 января 2014 года в Родомановском сельском поселении проживало 1237 человек, около 62,5% сосредоточено в дер. Родоманово.

Динамика численности населения представлена в таблице ниже.

Таблица 4-1 Динамика численности населения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п.п. | Наименование | 2003 | 2008 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родомановское сельское поселение, всего | 1373 | 1295 | 1237 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | дер. Аббакумово | 6 | 4 | 4 |
|  | дер. Ивино | 336 | 294 | 267 |
|  | дер. Игурово | 1 | 1 | 1 |
|  | дер. Кичигино | 63 | 63 | 66 |
|  | дер. Ляпино | 99 | 82 | 79 |
|  | дер. Мелихово | 12 | 6 | 7 |
|  | дер. Прозорово | 18 | 19 | 16 |
|  | дер. Родоманово | 817 | 804 | 773 |
|  | дер. Станки | 12 | 16 | 17 |
|  | дер. Степаники | 2 | 2 | 2 |
|  | дер. Филиппово | 7 | 4 | 1 |
|  | дер. Большие Подъелки | - | - | 0 |
|  | дер. Шумиловка | н/д | н/д | 0 |

Естественное движение населения характеризуется убылью: смертность превышает рождаемость, механическое движение населения характеризуется незначительным миграционным приростом в 2014 г.

Таблица 4-2 Динамика естественного и механического движения населения

| № п.п. | Показатели | Ед. измерения | 2012 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 12 | 11 |
|  | Число умерших | человек | 18 | 14 |
|  | Общий коэффициент рождаемости | промилле | 9,7 | 8,9 |
|  | Общий коэффициент смертности | промилле | 14,6 | 11,3 |
|  | Число прибывших | человек | 5 | 16 |
|  | Число выбывших | человек | 11 | 14 |
|  | Миграционный прирост | человек | -6 | 2 |

В общей численности населения женщины составляют 66,1%, мужчины 33,9%. Доля лиц трудоспособного возраста составляет 49,3%, младше трудоспособного – 18,8%, старше трудоспособного – 31,9%.

Таблица 4-3 Половозрастная структура населения

| № | Возрастная группа | Существующее состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тыс.чел. | % | Тыс.чел. | % |
|  | Младше трудоспособного возраста | 0,2 | 18,8 |  |  |
|  | Трудоспособного возраста | 0,6 | 49,3 |  |  |
|  | Старше трудоспособного возраста | 0,4 | 31,9 |  |  |
|  | Итого | 1,2 | 100 |  |  |

##### Трудовые ресурсы

| № п/п | Наименование населенных пунктов в составе Покровского сельского поселения | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Родомановского сельского поселения | Работает за пределами территории Родомановского сельского поселения | Уровень занятости всего | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) |
|  |  |  | Всего | В том числе | Уровень занятости сельского населения (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | дер. Аббакумово | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | дер. Ивино | 154 | 20 | 3 | 14 | - | 3 | 3% | 134 | 25% | 0 | 0 |
| 3 | дер. Игурово | 1 | 0 | - | - | - |  | 0% | 3 | 0% | -2 | 0 |
| 4 | дер. Кичигино | 35 | 35 | 17 | - | 18 |  | 6% | 18 | 9% | -18 | 0 |
| 5 | дер. Ляпино | 54 | 15 | 13 | - | - | 2 | 2% | 39 | 9% | 0 | 0 |
| 6 | дер. Мелехово | 7 | 0 | - | - | - |  | 0% | 7 | 1% | 0 | 0 |
| 7 | дер. Прозорово | 8 | 0 | - | -- | - |  | 0% | 8 | 1% | 0 | 0 |
| 8 | дер. Родоманово | 337 | 337 | 40 | 60 | 237 | - | 55% | 38 | 61% | -38 | 0 |
| 9 | дер. Станки | 9 | 0 | - | - | - |  | 0% | 9 | 1% | 0 | 0 |
| 10 | дер. Степаники | 1 |  | - | - | - |  | 0% | 1 | 0% | 0 | 0 |
| 11 | дер. Филиппово |  |  | - | - |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0 |
| 12 | дер. Большие Подьелки |  |  | - | - |  |  | - |  | 0% | 0 | 0 |
| 13 | дер. Шумиловка |  | 0 |  |  | - |  | - |  | 0% | 0 | 0 |
|  | Итого | 610 | 407 | 73 | 74 | 255 | 5 | 67% | 257 | 109% | -54 | 0 |

В сельском поселении структура занятости населения представлена:

- В сельскохозяйственном производстве - 12%

- В организациях бюджетной сферы - 12,1%

- В прочих организациях – 41,8%

- В личном подсобном хозяйстве – 0,8%

- Работает за пределами территории Родомановского сельского поселения – 42,1%

В сельском поселении нет безработных. В поселении насчитывается 54 работающих пенсионера.

##### Прогноз численности населения

Изменение численности населения поселения определяется, прежде всего, обстоятельствами, отражающими социальное и экономическое состояние общества, а также особенностями демографической ситуации в поселении.

При определении прогноза численности населения принимается во внимание  возможный миграционный отток населения.

Ниже приводится прогноз численности населения.

Таблица 4-4 Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п.п. | Наименование | Существующее состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Родомановское сельское поселение, всего | 1237 | 1000 |
| - | в том числе: |  |  |
|  | дер. Аббакумово* | 4 | 0 |
|  | дер. Ивино | 267 | 200 |
|  | дер. Игурово* | 1 | 0 |
|  | дер. Кичигино | 66 | 60 |
|  | дер. Ляпино | 79 | 70 |
|  | дер. Мелихово* | 7 | 0 |
|  | дер. Прозорово | 16 | 10 |
|  | дер. Родоманово | 773 | 650 |
|  | дер. Станки | 17 | 10 |
|  | дер. Степаники* | 2 | 0 |
|  | дер. Филиппово* | 1 | 0 |
|  | дер. Большие Подъелки* | 0 | 0 |
|  | дер. Шумиловка* | 0 | 0 |

*На расчетный срок предполагается появление временного населения в данных населенных пунктах.

# Экономический потенциал

## Анализ существующей ситуации

Развитие сельского поселения на расчетный срок предполагается в соответствии с прогнозной оценкой его экономико-географического положения и роли в системе расселения, а также размещением производительных сил и современным состоянием экономики сельского поселения.

Цель данного раздела – анализ современного состояния всех сфер экономики и определение потенциальных перспектив их развития на прогнозируемые периоды проекта.

Основу экономики Родомановского сельского поселения составляют предприятия сельскохозяйственной и деревообрабатывающей направленности (пилорамы).

МО «Родомановское» является опорным центром сельскохозяйственной деятельности. Отрасль нуждается в технологическом и инфраструктурном развитии.

Ниже более детально представлено существующее положение и основные проектные решения по развитию отдельных сфер экономики Родомановского поселения.

### Промышленность

Профилирующая отрасль хозяйственного комплекса поселения – производство сельскохозяйственной продукции - представлена: СПК «Родоманово» и ООО «Агрофирма «Наша житница».

### Сельскохозяйственное производство

Природные условия Родомановского сельского поселения наиболее благоприятны для молочного животноводства и льноводства.

На территории Родомановского сельского поселения сельскохозяйственную деятельность осуществляет СПК «Родоманово» (дер. Родоманово). Основной специализацией предприятия является молочное животноводство и растениеводство. Кроме того, по состоянию на 01.01.2014 г. на территории поселения насчитывалось 271 личное подсобное хозяйство, специализацией которых является мясное и молочное животноводство, птицеводство, кролиководство и пчеловодство.

Объемы производства в настоящее время не позволяют обеспечить население сельского поселения в полной мере сельскохозяйственной продукцией собственного производства. Обеспечение продовольственной безопасности возможно только за счет ввоза сельскохозяйственных продуктов из соседних районов Смоленской области, а также других регионов страны.

В настоящий момент из федерального бюджета СПК «Родоманово» выделяются субсидии для высокопродуктивного племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (3 тыс. руб. на голову). Из областного бюджета хозяйство получает субсидии на молоко, реализуемое на перерабатывающие предприятия.

Краткосрочные и среднесрочные направления развития АПК Родомановского сельского поселения будут соответствовать рамкам национального проекта «Развитие АПК», которым определены следующие направления развития:

- ускоренное развитие животноводства;

- стимулирование развития малых форм хозяйствования;

- обеспечение доступным жильем молодых семей).

Развитие сельскохозяйственной отрасли в поселении будет возможно только при осуществлении комплекса мер – ценовой политики, подготовки кадров, применения техники, создания базовых крупных производств, системы снабженческо-сбытового обслуживания сельхозпроизводителей вне зависимости от форм собственности.

Реализация предложенных мероприятий позволит улучшить обеспеченность местного населения Родомановского сельского поселения основными сельскохозяйственными продуктами собственного производства и окажет положительное влияние на развитие сельскохозяйственной отрасли Гагаринского района в целом.

### Туризм

В настоящее время туристическая деятельность в поселении носит стихийный (неконтролируемый) характер. При неконтролируемом туризме масштабы использования рекреационных ресурсов и влияния на окружающую среду трудно поддаются оценке. Кроме того, следует принимать во внимание упущенную выгоду от нереализованного туристического потенциала для экономики поселения.

Развитие туристической отрасли стимулирует развитие вспомогательных и обслуживающих отраслей (торговли, сельского хозяйства, транспорта, связи, производства потребительских товаров, и пр.), создание новых рабочих мест, рост доходов населения. Туристическая отрасль требует относительно небольших стартовых инвестиций и, в то же время, является одной из быстро окупаемых отраслей экономики.

Нехватка туристической инфраструктуры является одной из предпосылок стихийности в развитии туризма на территории поселения. Туристическую инфраструктуру составляют места размещения, питания, транспорта, экскурсионного обслуживания, проведения досуга и пр. Она позволяет контролировать использование рекреационных ресурсов и снижать негативное воздействие на окружающую среду.

Леса и озера являются основным рекреационным ресурсом на территории поселения. Возможные виды туризма – охота, спортивный туризм, экстремальный туризм, экологический туризм, водный туризм.

Для развития туристической отрасли рекомендуется:

- создание мест размещения и питания туристов;

- разработка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории поселения;

- разработка мероприятий по привлечению туристов;

- размещение информации о поселении в сети Интернет.

### Малое предпринимательство

В настоящее время сфера малого предпринимательства в сельском поселении развита недостаточно. Это связано, в первую очередь, с низкой платежеспособностью населения. В поселении имеются 7 стационарных торговых объектов и 1 цех по изготовлению сыра - ООО «АрменАйк».

## Проектные предложения

### Основные цели и задачи по развитию экономики муниципального образования

##### Промышленность

- Техническая модернизация существующих производств и переход на инновационный путь развития:

- применение малозатратных высокотехнологичных производств;

- применение экологически чистых технологий;

- Введение новых, более эффективных методов работы предприятий:

- использование наиболее эффективных форм организации и управления;

- автоматизация работы предприятий при помощи различных специализированных комплексных систем управления;

- Увеличение объемов производимой продукции:

- расширение ассортимента;

- снижение издержек;

- Кадровое обеспечение промышленности.

##### Малое предпринимательство

- Создание условий для развития малого предпринимательства посредством подготовки инвестиционных площадок.

- Обеспечение консультативной и методической поддержкой субъектов малого предпринимательства и торговли;

- Кадровое обеспечение деятельности малых и торговых предприятий.

##### Туризм и рекреация

- Создание инфраструктуры туризма, строительство гостевых домов, туристических баз, обустройство территорий, предназначенных рекреации и туризма.

- Проведение информационной поддержки туристической сферы, размещение информации о природных и исторических туристических объектах в различных СМИ, сети Интернет.

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области развития экономики

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по содействию в развитии малого и среднего бизнеса. Строительство объектов капитального строительства за счет средств внебюджетных источников |  |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения объектов капитального строительства в сфере малого бизнеса и предпринимательства | 0,1 га |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для размещения рыбоводческой фермы | - |  |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере туризма и рекреации |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для строительства гостевого дома | 7 мест |  |

# Жилищный фонд

### 6.1.1. Современное состояние

В настоящее время общая площадь жилищного фонда Родомановского сельского поселения составляет 24,3 тыс. кв. м., что в пересчете на душу населения – 18,7 кв.м. общей площади на человека, что выше среднего показателя по области, которые составляют 18 кв. м. (государственного и муниципального жилья) общей площади на человека.

В структуре жилищного фонда:

- многоквартирные жилые дома – 14,1 кв.м (58%)

- малоэтажная жилая застройка - 4,4 кв.м (18 %)

- индивидуальный жилищный фонд – 5,8 кв.м (24 %)

Весь жилой фонд поселения – недостаточно благоустроен.

По данным администрации ветхий и аварийный жилой фонд в Родомановском сельском поселении отсутствует.

Таблица 6-1 Характеристика жилищного фонда Родомановского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) | Кол-во жителей (тыс.чел.) |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд | 12 | 191 | 14,1 | 0 | 0 | 0,5 |
| 2 | Малоэтажный жилой фонд | 48 | 111 | 4,4 | 0 | 0 | 0,2 |
| 3 | Индивидуальный жилищный фонд | 346 | 346 | 5,8 | 0 | 0 | 0,5 |
|  | ИТОГО по Родомановскому с/п | 406 | 648 | 23,1 | 0 | 0 | 1,2 |

Характеристика оборудования жилищного фонда Родомановского поселения представлена в таблице ниже.

Таблица 6-2 Оборудование жилищного фонда

| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Всего | 24,3 |
| в том числе оборудованная: |  |
| водопроводом | 22,4 |
| В том числе централизованным | 15,6 |
| Водоотведением (канализацией) | 12,5 |
| В том числе централизованным | 12,5 |
| отоплением | 12,5 |
| В том числе централизованном | - |
| Горячим водоснабжением | - |
| В том числе централизованным | - |
| Ваннами (душем) | 12,5 |
| Газом (сетевым, сжиженным) | 13,5/10,8 |
| Напольными электрическими плитами |  |

Ориентировочная площадь жилищного фонда в разрезе населенных пунктов представлена в таблице ниже.

Таблица 6-3 Площадь жилищного фонда Родомановского поселения в разрезе населенных пунктов (оценка)

| Наименование | Жилищный фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- |
| Родомановское сельское поселение, всего | 24,3 |
| в том числе: |  |
| дер. Аббакумово | 0,1 |
| дер. Ивино | 2,9 |
| дер. Игурово | 0,2 |
| дер. Кичигино | 0,6 |
| дер. Ляпино | 1,9 |
| дер. Мелихово | 0,3 |
| дер. Прозорово | 0,3 |
| дер. Родоманово | 17,4 |
| в т.ч. многоквартирные дома | 14,1 |
| дер. Станки | 0,2 |
| дер. Степаники | 0,2 |
| дер. Филиппово | 0,3 |
| дер. Большие Подъелки | 0 |
| дер. Шумиловка | 0 |

### 6.1.2.Проектные предложения

- Улучшение жилищных условий является одним из факторов, препятствующих миграционному оттоку населения, улучшающих демографическую обстановку и способствующих росту экономики. Основной задачей в этой связи является увеличение жилищной обеспеченности населения, а также улучшение качества жилого фонда.

- Также важнейшей задачей в области жилищно-строительной политики для муниципальных властей Родомановского сельского поселения  на проектный период может являться:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем современным требованиям.

- оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства.

- увеличение площади земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство или под ведение личного подсобного хозяйства с правом возведения жилого дома в черте населенного пункта, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры.

- оказание содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Исходя из норматива обеспеченности жилой площадью 40 кв.м. на чел, объем жилого фонда к расчетному сроку должен составить 40,0 тыс. кв. м. общей площади.

К концу проектного срока убыль жилищного фонда (учитывается используемый жилищный фонд) составит 2,6 тыс. кв. м. Таким образом площадь существующего сохраняемого жилищного фонда составит 21,7 тыс. кв.м.

К расчетному сроку необходимо ввести в дополнительно  18,3 тыс. кв. м. жилой площади. Вся новая застройка предусматривается в одноэтажном индивидуальном исполнении с приусадебным участком. Общая потребная территория под новое строительство составит к концу расчетного срока порядка 29,7 га.

К концу проектного срока общий объем жилищного фонда должен составить 40 тыс.кв.м.

Таблица 6-4 Проектные показатели жилищного фонда Родомановского поселения

|  | Наименование | Жилищный фонд, тыс.кв.м | Существующий сохраняемый жилищный фонд, тыс.кв.м | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Жилищный фонд на расчетный срок, тыс.кв.м | Новое строительство, тыс кв м | Площадь территорий,га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родомановское сельское поселение, всего | 24,3 | 21,7 | 2,65 | 40 | 18,32 | 29,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | дер. Аббакумово | 0,1 | 0,1 | 0,02 |  |  |  |
| 2. | дер. Ивино | 2,9 | 2,5 | 0,31 | 8 | 5,45 | 4,4 |
| 3. | дер. Игурово | 0,2 | 0,2 | 0,02 |  |  |  |
| 4. | дер. Кичигино | 0,6 | 0,5 | 0,07 | 2,4 | 1,86 | 1,5 |
| 5. | дер. Ляпино | 1,9 | 1,7 | 0,21 | 2,8 | 1,11 | 0,9 |
| 6. | дер. Мелихово | 0,3 | 0,2 | 0,03 |  |  |  |
| 7. | дер. Прозорово | 0,3 | 0,3 | 0,03 | 0,4 | 0,12 | 0,1 |
| 8. | дер. Родоманово | 17,4 | 15,5 | 1,89 | 26 | 10,49 | 22,6 |
|  | в т.ч. многоквартирные дома | 14,1 | 12,6 | 1,47 |  |  |  |
| 9. | дер. Станки | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,4 | 0,19 | 0.2 |
| 10. | дер. Степаники | 0,2 | 0,2 | 0,02 |  |  |  |
| 11. | дер. Филиппово | 0,3 | 0,2 | 0,03 |  |  |  |
| 12. | дер. Большие Подъелки | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 13. | дер. Шумиловка | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

# Культурно-бытовое обслуживание и социальное обеспечение населения

## Анализ существующего состояния

### Образование

Сфера образования сельского поселения «Родомановское» представлена двумя общеобразовательными средними школами и детским садом.

Таблица 7-1 Средние общеобразовательные учреждения Родомановского сельского поселения.

| № п/п | Полное юридическое наименование объекта | Место расположения | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативная | Фактическая | % |
| 1 | Средние общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1.1 | Общеобразовательная средняя школа | дер. Родоманово | 400 | 99 | 24,8 |
| 1.2 | Общеобразовательная средняя школа | дер. Ивино | 200 | 23 | 11,5 |
|  | Итого по поселению |  | 600 | 122 |  |

Нормативная обеспеченность средними общеобразовательными учреждениями составляет 130 мест на 1000 жителей. Для Родомановского поселения к концу расчетного срока этот показатель составит 130 мест.

Таблица 7-2  Дошкольные образовательные учреждения Родомановского сельского поселения.

| № п/п | Полное юридическое наименование объекта | Место расположения | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативная | Фактическая | % |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1.1 | Детский сад | дер. Родоманово | 25 | 25 | 100 |

Согласно нормативу, обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями составляет 50 мест на 1000 жителей. На расчетный срок этот показатель для Родомановского поселения составит 50 мест. Проектом предлагается строительство детского сада на 25 мест в дер.Ивино.

### Здравоохранение

На территории Родомановского поселения находятся 3 ФАПа. Население поселения также обслуживается в районных учреждениях здравоохранения г. Гагарина.

### Социальная защита населения

К концу проектного срока потребность населения Родомановского поселения в детских домах составит 3 места, домах для престарелых – 28 мест.  Решение о размещении учреждений социальной защиты принимается на уровне администрации Гагаринского муниципального района.

### Учреждения культуры

Сеть учреждений культуры на территории сельского поселения «Родомановское» представлена библиотекой и клубными учреждениями.

Согласно действующим нормативам, к расчетному сроку потребность населения в клубных учреждениях составит 80 мест, библиотечный фонд должен составить 8 тыс. ед.

Таблица 7-3 Учреждения культуры Родомановского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Ед. измерения | Емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения клубного типа |  |  |  |
| 1.1 | Клуб | дер.Родоманово | мест | 400 |
| 1.2 | Клуб | дер.Ивино | мест | 50 |
| 2 | Библиотеки |  |  |  |
| 2.1 | библиотека | дер.Родоманово | тыс. ед. | н/д |

Общее количество мест в клубах Родомановского сельского поселения составляет 450 мест. Дальнейшее расширение сети клубных учреждений сельского поселения не планируется.

### Физическая культура и спорт

Из спортивных учреждений на территории поселения имеется школьный спортзал.

Таблица 7-4 Спортивные объекты Родомановского сельского поселения

| № п/п | Тип объекта | Единицы измерения | Емкость, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал (школа) | м2 площади | 1500 |

Потребность населения в спортивных залах на расчетный срок составит 80 м2, плоскостных сооружениях – 2 тыс.м2. Проектом предлагается формирование участка и строительство плоскостного сооружения на 2 тыс.кв.м.

### Учреждения молодежной политики

Необходима организация учреждения молодёжной политики в дер. Родоманово. По градостроительным нормативам  данное учреждение должно иметь помещение площадью 30 кв.м. Возможно размещение данного учреждения на базе помещения клубного типа.

### Прочие объекты коммунально-бытового обслуживания населения

В настоящее время из объектов коммунального назначения на территории поселения имеется гостиница.

Таблица 7-5 Расчёт потребности Родомановского сельского поселения в объектах коммунально-бытового обслуживания к расчетному сроку

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Норматив по СП «Градостроительство» (на 1000 чел.) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,24 |
| Бани | мест | 7 | 7 |
| Гостиница (гостевой дом) | мест | 6 | 6 |

К концу расчетного срока согласно нормативу общая вместимость бань на территории поселения должна составить 8 мест, общая вместимость гостиниц должна составить 7 мест, площадь кладбища должна составить 0,24 га.

Проектом предлагается выделение участка под строительство бани вместимостью не менее 6 мест.

В сельском поселении имеются 6 предприятий торговли общей площадью торгового зала  536 кв.м.

Таблица 7-6 Расчёт потребности Родомановского сельского поселения в объектах коммунально-бытового обслуживания к расчетному сроку

| Наименование учреждения | Ед. измерения | Норматив по СП «Градостроительство» (на 1000 чел.) | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 40 |
| Торговля продовольственными товарами | кв. м торг. площади | 120 | 120 |
| Торговля непродовольственными товарами | кв. м торг. площади | 270 | 270 |

Расширение сети торговых предприятий согласно действующим нормативам не требуется.

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства местного значения в области культурно-бытового обслуживания и социального обеспечения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области физической культуры и спорта |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка для строительства плоскостного сооружения | 2 тыс.кв.м | дер.Родоманово |

### Мероприятия по развитию и предложения по размещению объектов капитального строительства районного значения

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Характеристика объекта территориального планирования | Территория планирования мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в области образования |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство детского дошкольного учреждения | 25 мест | дер.Ивино |
|  | Размещение планируемых объектов капитального строительства в сфере социального обслуживания населения |  |  |
|  | Формирование и предоставление земельного участка, строительство дневного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов | 28 мест | дер.Родоманово |

# Объекты культурного наследия

По данным департамента Смоленской области по культуре и туризму (письмо № 3282/06 от 24.07.2014 г.) на территории МО «Родомановское» Гагаринского района Смоленской области расположены 3 объекта культурного наследия (1 регионального значения, 2 выявленных объекта культурного наследия). Объекты культурного наследия федерального и местного значения – отсутствуют. Утвержденные, в соответствии с законодательством, границы территорий и зоны охраны объектов культурного наследия отсутствуют. Краткая характеристика объектов культурного наследия представлена ниже.

Таблица 8-1  Объекты культурного наследия МО «Родомановское»

| № п/п | Наименование | Местоположение | Дата | Категория охраны | Вид объекта культурного наследия | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родина Героя Советского Союза И.В. Пискарева | МО «Родомановское», дер. Мелихово | -. | региональный | Достопримечательное место | Решение Исполнительного комитета Смоленского областного Совета депутатов трудящихся от 11.06.1974 № 358 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны, содержания и реставрации памятников истории и культуры» |
|  | Курганный могильник (7 насыпей) | МО «Родомановское», дер.Подъелки, у деревни | XI-XIII вв. | Выявленный объект культурного наследия | памятник | - |
|  | Селище | МО «Родомановское», Бывш. дер. Соседово, северо-западнее деревни, на мысу левого берега р.Гжати | р.ж.в., 3-я четв. 1-го тыс. н.э. | Выявленный объект культурного наследия | памятник | - |

Краткое описание объектов культурного наследия:

Родина Героя  Советского Союза И.В. Пискарева

Пискарев Иван Васильевич (11.04.1901, дер. Мелихово Гжатского уезда – 03.05.1973, г.Минск), Герой Советского Союза (18.09.1943). Родился в  крестьянской семье. По окончании 4-х классов, начал работать кочегаром на фабрике в г.Кунцево. В 1920г. был призван в Красную Армию, находился на различных командных должностях. В годы Великой Отечественной войны сражался на Юго-Западном и Северо-Кавказских фронтах. Командир 290-го отдельного стрелкового полка Войск Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД) СССР, подполковник. И.В.Пискарев в составе морского десанта 10.09.1943г. высадился в Новороссийском порту и принял участие в освобождении города от немецко-фашистских войск, личным примером воодушевляя воинов вверенного ему полка на выполнение боевой задачи, которая была успешно выполнена. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство И.В.Пискареву 18.09.1943г. было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в войсках НКВД. С 1950г. полковник И.В.Пискарев - в запасе. Жил и работал в Минске. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, пятью медалями. Из материалов Единого реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Курганный могильник (7 насыпей)

Курганный могильник расположен близ бывшей деревни Подъелки, на р.Чернавка, левом притоке р. Гжать. Насчитывает семь насыпей. Отнесен к древнерусскому времени. Описание дано в соответствии с информацией Археологической карты России. Смоленская область Ч.2./ под ред. Ю.А.Краснова.-М., 1997 – с.22.)

Селище

Селище расположено на северо-западной окраине бывшей деревни Соседово, на мысовидном выступе левого берега р. Гжать. Размеры памятника около 70 м х 40 м, высота над уровнем реки около 10 метров. Территория памятника частично распахивается под огороды. Культурный слой имеет мощность до 0,5 м, в верхней части нарушен распашкой. Керамика лепная, отнесенная к дьяковской культуре, преимущественно поздним этапам её развития. Описание дано в соответствии с информацией Археологической карты России. Смоленская область Ч.2./ под ред. Ю.А.Краснова.-М., 1997 – с.26.)

Рисунок 8-1 Археологические памятники Гагаринского района, под цифрой 1- курганный могильник, под цифрой 6 - селище расположенные на территории МО «Родомановское»

##### Задачи в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Обеспечение условий для сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в границах муниципального образования.

- Создание условий для сохранения историко-культурного потенциала при экономическом и хозяйственном развитии территории и вовлечение объектов культурного наследия в сферу культурного туризма и в другие направления экономической деятельности.

- Реализация определенных действующим законодательством полномочий МСУ в области сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия.

# Транспортная инфраструктура

## Автомобильные дороги

Существующее положение

Транспортно-планировочный каркас территории образуют автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значений, которые связывают населенные пункты муниципального образования с административным центром района г. Гагарин и прилегающими муниципальными образованиями Гагаринского района. По территории МО Родомановское проходит автомобильная дорога регионального значения Новодугино-Родоманово-Пречистое, которая обеспечивает выход на автодорогу федерального значения М-1 «Беларусь».

Населенные пункты муниципального образования Родомановское попадают в зону часовой транспортной доступности от г. Гагарин. Расстояние от административного центра (с. Белоусово) до г. Смоленска – 240  км, расстояние до центра муниципального района – 20 км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории МО Родомановское составляет 73,3 км, из них с переходным покрытием 47,1 км, с грунтовым – 26,2 км.

По территории Родомановского сельского поселения пролегает 62,95 км автодорог, в том числе: областных (дороги общего пользования  11,7 км)  улично-дорожная сеть – 16,25 км и  подъезды к населенным пунктам – 35 км.

Таблица 9-1 Характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории МО «Родомановское» (внешние автомобильные дороги)

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжённость, км | В том числе по типам покрытия (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Асфольто-бетон | Цементно-бетонное | Гравий-ное |
| 1 | Новодугино-Родоманово-Пречистое | 11,00 | 11,00 |  |  |
| 2 | "Новодугино-Родоманово-Пречистое"-Кичигино | 0,91 | 0,91 |  |  |
| 3 | "Новодугино-Родоманово-Пречистое"-Ивино | 14,38 | 14,38 |  |  |
| 4 | Новодугино-Родоманово-Пречистое"-Ивино»-Златоустово- | 6,78 | 6,78 |  |  |
| 5 | Новодугино-Родоманово-Пречистое"-Ивино»- Филиппово | 2,94 |  |  | 2,94 |
| 6 | Родоманово-Ляпино-Станки | 7,10 | 5,5 |  | 1,6 |
| Всего | 43,11 | 38,57 | 0 | 4,54 |

Общая протяженность дорог регионального значения составляет 43,1 км

Таблица 9-2 Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Родомановское»

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | Протяженность всего, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д Ивино-Игурово | 6,0 | v |
| 2 | а/д Ивино-Бол.Подъелки-урочище Машутино | 12,0 | v |
| 3 | а/д Игурово-Шумиловка | 4,0 | v |
| 4 | Подъезд к д. Аббакумово | 1,5 | v |
| 5 | Подъезд к д. Ляпино | 0,5 | v |
|  | Всего | 24 |  |

Общая протяженность дорог местного значения составляет 24,0 км

Основные недостатки автодорожной сети:

          - значительный уровень износа дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования;

          - низкий уровень благоустройства улично-дорожной сети: отсутствие тротуаров, недостаточное озеленение и освещенность улиц в населенных пунктах муниципального образования.

          - недофинансирование: ежегодно на содержание и ямочный ремонт требуются большие вложения, но в связи с отсутствием финансовых средств ремонт производится в минимальном объёме.

Проектные предложения

Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков – основные факторы необходимости корректировки транспортной схемы поселения. В настоящее время, автомобильные дороги не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. Перед администрацией МО Родомановское стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог поселения в соответствии и потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения поселка. В настоящее время необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций муниципального образования, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы, поэтапного совершенствования дорожной сети поселения с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности, автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Основной целью развития улично-дорожной сети является:

формирование улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, соответствующей потребностям населения и экономики муниципального образования ;

обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения в муниципальном образовании.

Для достижения перечисленных целей необходимо проведение следующих мероприятий:

1.Формирование улиц в жилой застройке в соответствии с намеченным Генеральным планом освоением новых территорий

Предлагаемую структуру улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования составляют:

- главная улица;

- основные улицы в жилой застройке, обеспечивающие связь районов населенного пункта и выход на внешние автомобильные дороги.

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- проезды.

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» габариты проезжих частей улично-дорожной сети приняты:

- главная улица – 7,0 м;

- основные улицы в жилой застройке – 6,0 м;

- второстепенные улицы в жилой застройке – 5,5 м;

- проезды – 2,75 – 3 м.

Классификация улично-дорожной сети представлена на «Фрагменте карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры» в масштабе 1: 5000.

2.Проведение реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования, и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований

В соответствии с намечаемой классификацией улично-дорожной сети необходимо проведение ремонтных работ, реконструкции существующих дорог с повышением их технического состояния и обеспечением нормативных габаритов проезжих частей.

3. Расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием – устройство твердого покрытие дорожного полотна на грунтовых дорогах

Устройство твердого покрытия дорожного полотна обеспечит устойчивый круглогодичный проезд автотранспорта по улично-дорожной сети.

В соответствии со Схемой территориального планирования    района, настоящим Генпланом на первую очередь предусматривается строительство меридиональной дороги, создающей дублёр единственному направлению  (Темкино – Гагарин – Карманово): Серго-Ивановское – Баскаково – Родоманово – Ивино, далее на Сычевку. Это включает реконструкцию существующих и строительство новых участков дороги: Баскаково – Родоманово (10 км), Родоманово – Ивино (17,3 км). Данное мероприятие дополнит сеть дорог регионального значения и обеспечит структурную связность территории района, а также сократит расстояния между центрами сельских поселений и выход на смежные территории.

Также предусматривается реконструкция автодороги регионального значения III технической категории Пречистое – Родоманово – Холм-Жирковский (16,3 км).

Строительство обхода центра сельского поселения – дер. Родоманово.

Строительство дорог местного значения V категории: Новое село – Тесово – 5,5 км, Новое Село – Родомано-во – 5,5 км, Ивино – Игурово – 4,5 км

4. Благоустройство улично-дорожной сети – устройство тротуаров, уличного освещения, озеленения.

Во всех населённых пунктах МО Родомановское предусматривается реконструкция УДС на первую очередь. Планируется строительство пожарных подъездов к воде в населённых пунктах, где они отсутствуют. На первую очередь предусматривает ремонт асфальтового покрытия в дер. Родоманово, капитальный ремонт дорог дер. Ляпино, дер. Степаники, дер. Родоманово ул. Садовая.

## Сеть общественного пассажирского транспорта

Существующее положение

Населенные пункты муниципального образования Родомановское обслуживаются общественным пассажирским транспортом. Автобусное сообщение представлено в таблице №. Протяжённость маршрутов составляет 189,8 км.

Таблица 9-3 Характеристика автобусных маршрутов в МО «Родомановское»

| №п.п | Маршрут | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- |
|  | Гагарин-Родоманово – 25 км, Родоманово-Филипово – 9км, Филипово-Прзорово-3м, Прозорово-Ивино - 2,3км | 39,3 |
|  | Гагарин-Родоманово – 25 км, Родоманово-Кичигино 7 км | 32 |
|  | Гагарин-Родоманово – 25 км, Родоманово-Ляпино – 5 км | 30 |
|  | Гагарин-Родоманово – 25 км, Родоманово- Степанниково - 2 км | 27 |
|  | Гагарин-Родоманово – 25 км, Родоманово-Мелехово – 3,5 км | 28,5 |
|  | Гагарин-Родоманово – 25 км, Родоманово-Обакумово – 8км | 33 |
|  | ИТОГО | 189,8 |

Детский автобус: Родоманово - Ляпино – Родоманово.

Проектные предложения

На пути следования общественного транспорта предлагается организация остановочных пунктов, оборудованных согласно нормативным документам (ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»).

Проектом предлагается размещение остановочных пунктов в следующих населённых пунктах: дер. Родоманово

## Объекты обслуживания и хранения автотранспорта

Существующее положение

Объекты обслуживания автотранспорта на территории муниципального образования Родомановское отсутствуют. Ближайшие автозаправочная станция и станция технического обслуживания расположены в г. Гагарин.

Хранение индивидуального транспорта осуществляется на придомовых участках.

Проектные предложения

В МО Родомановское зарегистрирован 321 легковой автомобиль на 1237  жителей.  Соответственно, уровень автомобилизации составляет 260 автомобилей на 1000 жителей.

Проектный уровень автомобилизации принимается:

- на первую очередь – 350 автомобилей на 1000 жителей;

- на расчетный срок – 450 автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с проектным населением, количество индивидуального легкового автотранспорта составит 168 единиц на 1 очередь (2022 г.) и 242 единиц на расчетный срок (2032 г.).

Хранение автотранспорта предполагается осуществлять на придомовых участках.

# Развитие систем инженерной инфраструктуры

## Водоснабжение

### Существующее положение

На территории сельского поселения имеется 4 системы централизованного водоснабжения в дер. Родоманово, дер. Ивино, дер. Ляпино, дер. Кичигино.

Общая протяженность водопроводной сети– 14,925км, имеются водозаборные узлы.

В состав узлов входят артезианские скважины -5. Однако 43,7% общей площади  жилищный  фонд сельского поселения оборудован централизованным водоснабжением частично (водоразборные колонки, без вводов в дома)

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды (артезианские скважины). Установленная производственная мощность насосных станций – 0,9 тыс. м3/сут. Износ основных фондов – более 80%.

Таблица 10-10-1 Насосные станции первого подъёма по Родомановскому сельскому поселению району Гагаринского района

| № п/п | наименование территориальных единиц | численность населения, человек | количество насосных станций первого подъема (ед.) | установленная производственная мощность насосных станций первого подъема (тыс.куб.м/сутки) | физический износ насосных станций первого подъема (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | дер. Ивино | 273 | 1 | 0,144 | 64 |
|  | дер. Кичигино | 62 | 1 | 0,144 | 90 |
|  | дер. Ляпино | 80 | 1 | 0,144 | 94 |
|  | дер. Родоманово | 790 | 1 | 0,192 | 64 |
|  |  |  | 2 | 0,144*2=0,288 | 66 |
|  | Итого | 1205 | 6 |  |  |

Таблица 10-10-2 Характеристика водопроводной сети и зоны действия источников

| № п/п | наименование территориальных единиц | численность населения, человек | сведения о состоянии водопроводных сетей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность водопроводов (км) | срок эксплуатации (водопроводных сетей, км) | физический износ (водопроводных сетей, %) |
|  |  |  |  | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | дер. Ивино | 273 | 3,535 | 3,535 |  |  |  |  | 100 |
|  | дер. Кичигино | 62 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 100 |
|  | дер. Ляпино | 80 | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 100 |
|  | дер. Родоманово | 790 | 8,390 | 8,3900 |  |  | 1,5 |  |  |
|  | Итого | 1205 | 14,925 | 11,925 | 0,0 | 3,00 |  |  |  |

Таблица 10-10-3 Характеристика водоочистного комплекса в дер. Родоманово

| № п/п | численность населения, человек | количество водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения (ед.) | мощность водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) | дефицит мощности водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения (%) | физический износ водочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения (%) | удельное водопотребление на 1 чел./сутки, исходя из нормы отпуска воды населению (литров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 790 | 1 | 0,225 |  | 100 | 150 |

Количество населения, обеспеченного  питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, составляет  1205 человек; из них:

- количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет  960 человек;

- количество населения в населенных пунктах, на территории которых вода не исследовалась, -  245 человек.

Система водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно, в результате чего 70 процентов  населения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам

Удельное водопотребление составляет 76л/сут. на человека.

На территории Родомановского сельского поселения, жители застройки не охваченной централизованным водоснабжением, используют колодцы индивидуальные.

##### Выводы

- Сети требуют реконструкции в виду большого процента износа (более 80%);

- Необходимо подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения с последующей ликвидацией водоразборных колонок;

- Необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды;

### Проектные решения

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 10-10-4 Удельные суточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы) | 60 |

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице ниже.

Таблица 10-5 Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № | Населенный пункт | Степень благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | количество жителей, | среднесуточный расход, | максимальный расход, |
|  |  |  | чел | м3/сут | м3/сут |
|  | дер. Ивино | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 200 | 36 | 43,2 |
|  | дер. Кичигино | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 60 | 10,8 | 13,0 |
|  | дер. Ляпино | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 70 | 12,6 | 15,1 |
|  | дер. Родоманово | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 650 | 117 | 140,4 |
| Всего по поселению |  | 980 | 176,4 | 211,7 |

1. Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения сельского поселения определены подземные воды.

Для приведения качества воды к нормативным показателям возможна установка системы очистки воды.

##### Выводы

Максимальные потребные расходы воды для муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в  в настоящем генплане определены равными:

- расчетный срок – 176,4 м3/сут.

Покрытие данных расходов предусматривается за счет подземных вод.

### Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенных пунктов. Проектируемая схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения.

##### Схема водоснабжения:

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней.

Проектом предусматривается строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция изношенных сетей.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести, являются:

- Строительство водопровода в дер. Родоманово 5,3 км и в дер. Ивино 0,5 км;

- Строительство водоочистных установок при водозаборах 4 ед.

## Водоотведение

### Существующее положение

На территории Родомановского сельского поселения действуют 2 централизованные хозяйственно-бытовые системы водоотведения в дер. Родоманово и в дер. Ивино.

Таблица 10-10-6 Информация об очистных сооружениях канализации по Родомановскому сельскому поселению Гагаринского району

| № п/п | наименование территориальных единиц | численность населения, человек | количество очистных сооружений (ед.) | установленная пропускная способность очистных сооружений канализации, (тыс.куб.м/сутки) | физический износ очистных сооружений канализации (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Деревня Ивино | 273 | 1 | 0,036 | 100 |
|  | Деревня Родоманово | 790 | 1 | 0,2 | 96 |
|  | Итого | 1063 | 2 |  |  |

Таблица 10-7 Характеристика сетей водоотведения по Родомановскому сельскому поселению Гагаринского района

| № п/п | наименование территориальных единиц | численность населения, пользующегося канализацией, человек | сведения о состоянии канализационных сетей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность сетей (км) | срок эксплуатации (сетей водоотведения, км) | физический износ (сетей водоотведения, %) |
|  |  |  |  | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет | до 15 лет | до 20 лет | свыше 20 лет |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | дер. Ивино | 273 | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 100 |
|  | дер. Родоманово | 790 | 3,5 |  |  | 3,5 |  |  | 76 |
|  | Итого | 1063 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Средний износ | 0 | 48,5 | 82,0 |
|  | Соотношение длин (по годам) (в %) | 0,65 | 7,44 | 89,76 |  |  |  |

Система централизованного водоотведения находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции и модернизации. Физический износ  водоотведения составляет  100%

Из 6 км общей протяженности канализационных сетей 4,5 км  (или 75%)  нуждаются в замене.

Населением не обеспеченным централизованной системой водоотведения используются выгребные ямы и септики.

Жидкие отходы вывозятся на  свалку  ТБО.

Периодичность вывоза жидких отходов муниципального неблагоустроенного жилищного фонда – по мере накопления.

Периодичность вывоза жидких отходов частного сектора неблагоустроенного – по заявкам.

### Проектные решения

##### Расходы сточных вод

1. Жилая и общественная застройка

На основании СП 32.13330.2012. Свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления.

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: |  |
| - тоже с ванными и местными водонагревателями | 180 |
| Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 60 |

Таблица 10-8 Удельные норма водоотведения от жилой и общественной застройки

Таблица 10-9 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

| № | Населенный пункт | Степень благоустройства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | количество жителей, | среднесуточный расход, | максимальный расход, |
|  |  |  | чел | м3/сут | м3/сут |
|  | дер. Ивино | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 200 | 36 | 43,2 |
|  | дер. Кичигино | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 60 | 10,8 | 13,0 |
|  | дер. Ляпино | Здания, не оборудованные внутренним водопроводом, канализацией (колодцы, колонки) | 70 | 12,6 | 15,1 |
|  | дер. Родоманово | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 650 | 117 | 140,4 |
| Всего по поселению |  | 980 | 176,4 | 211,7 |

### Схема водоотведения

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения:

Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки будет осуществляться в септики и далее вывозиться на стационарные очистные сооружения с сливной станцией, с возможным размещением при полигоне ТБО.

##### Мероприятия:

- Строительство канализационных сетей водоотведения в дер. Родоманово 1 км и в дер. Ивино 0,5 км;

- Реконструкция КОС в дер. Родоманово и дер. Ивино;

## Энергоснабжение

### Электроснабжение

##### Существующее положение

Электроснабжение Родомановского сельского поселения осуществляется от Смоленской энергосистемы.

На территории Родомановского сельского поселения располагаются две ПС  35/10 кВ: «Родоманово» и «Ивино» трансформаторной мощностью 8 и 3,2 МВА соответственно.

ПС «Родоманово» запитывается по одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС «Гагарин», ПС «Ивино» — по ВЛ 35 кВ «Гагарин – Ивино – Карманово».

По территории поселения транзитом проходит ВЛ 110 кВ «ПС НС-21 – ПС Субботники».

Распределение электроэнергии потребителям Родомановского поселения осуществляется по фидерам 10/0,4 кВ.

Общий износ электросетей составляет 60%, а на отдельных участках – 80%. Проблемой является также высокий уровень загрузки питающей подстанции 110/35/10 кВ «Гагарин», однако данная проблема будет решена с переводом нагрузок промредприятий на строящуюся подстанцию «ГФЗ».

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по поселению 1000 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – 0,30 кВт/чел.

Коридоры воздушных ЛЭП напряжением 110, 35 и 10(6) кВ вносят планировочные ограничения в виде охранных зон, не подлежащих застройке:

- для ВЛ 110 кВ по 20 метров от оси линии в каждую строну;

- для ВЛ 35 кВ по 15 метров от оси линии в каждую сторону;

- для ВЛ 10(6) кВ по 10 метров от оси линии в каждую сторону (по 5 метров для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

##### Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок (2035 г.) для населенных пунктов с газовыми плитами – 2170 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселению – для населенных пунктов с газовыми плитами – 0,41 кВт/чел.

Таблица 10-10 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора по Родомановскому сельскому поселению в целом и по населенным пунктам отдельно

| Наименование поселения, населенного пункта | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | численность населения, чел. | электропотребление, млн. кВтч/год | максимальная электр. нагрузка, МВт |
| Родомановское сельское поселение, в т.ч. | 1000 | 2,17 | 0,41 |
| дер. Аббакумово | 0 | 0 | 0 |
| дер. Ивино | 200 | 0,434 | 0,082 |
| дер. Игурово | 0 | 0 | 0 |
| дер. Кичигино | 60 | 0,1302 | 0,0246 |
| дер. Ляпино | 70 | 0,1519 | 0,0287 |
| дер. Мелихово | 0 | 0 | 0 |
| дер. Прозорово | 10 | 0,0217 | 0,0041 |
| дер. Родоманово | 650 | 1,4105 | 0,2665 |
| дер. Станки | 10 | 0,0217 | 0,0041 |
| дер. Степаники | 0 | 0 | 0 |
| дер. Филиппово | 0 | 0 | 0 |
| дер. Большие Подъелки | 0 | 0 | 0 |
| дер. Шумиловка | 0 | 0 | 0 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по Родомановскому сельскому поселению в целом на расчетный срок составит 0,41 МВт, годовое электропотребление ЖКС – 2,17млн. кВтч.

Таблица 10-11 Максимальная электрическая нагрузка Родомановского сельского поселения в целом

| Сектор | Расчетный срок |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальный сектор | 0,41 |
| Прочие потребители | 0,5 |
| Итого по Родомановскому сельскому поселению | 0,91 |
| Итого с учетом коэф. одновременности (окр.) | 0,8 |

Максимальная электрическая нагрузка Родомановского сельского поселения в целом составит на расчетный срок 0,91 МВт.

Потребление электроэнергии составит к 2035 г. около 5 млн. кВтч.

Рост электрических нагрузок на первую очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развитием социальной сферы.

Покрытие электрических нагрузок Родомановского сельского поселения предусматривается от Смоленской энергосистемы через существующие сети и подстанции.

Для надежного электроснабжения потребителей поселения потребуется плановая реконструкция системы электроснабжения в соответствии с уровнем износа.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10(6)/0,4 кВ.

При строительстве новой жилой застройки в поселении необходимым мероприятием будет расширение и модернизация существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ, мощностей трансформаторов на которых не достаточно для покрытия нагрузок потребителей, и сооружение новых квартальных трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ. Подключение новых трансформаторных подстанций предусматривается по радиальной схеме.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Для качественного и безопасного электроснабжения населения необходима замена внутридомовых электрических сетей на стандарт «Евро».

В поселении необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и осуществить работу по установке у потребителей приборов учета и систем регулирования всех видов энергии.

Местоположение источников электроэнергии, электроподстанций 35 кВ и выше, трассы ВЛ 35 кВ и выше показаны на схеме «Карта планировочной организации территории. Карта планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения» в масштабе 1:50 000.

### Теплоснабжение

##### Существующее положение

Теплоснабжение потребителей Родомановского сельского поселения осуществляется децентрализовано. На территории МБОУ «Родомановская средняя школа» действует котельная с годовой выработкой порядка 600 Гкал/год. Котельная и тепловые сети находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Отопление ИЖС – индивидуальное, в основном печное.

##### Проектные предложения

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются реконструкция и создание новых систем теплоснабжения, замещение значительного количества действующих энергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования, средств измерения и регулирования.

Теплоснабжение общественно-деловых зданий предусматривается от автономных источников теплоэнергии.

Теплоснабжение ИЖС будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.), предусматривается поэтапный перевод теплоисточников на газовое топливо в соответствии с развитием системы газоснабжения сельского поселения.

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора Родомановского сельского поселения определены в соответствии с изменением численности населения и благоустройством жилого фонда.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 (изм. 2000 г.) «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на отопление Т = -27 0С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»).

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2):

- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят в соответствии с таблицей ниже:

Таблица 10-12 Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий (Вт/кв. м общей площади).

| Застройка | ИЖС | Многокварт. |
| --- | --- | --- |
| Существующая | 207,8 | 122,6 |
| Новая | 174,6 | 98,6 |

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий, принят 0,25;

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6;

- укрупненный показатель теплового потока на горячее водоснабжение принят 407 Вт/чел.

Таблица 10-13 Расчетные тепловые нагрузки общественно-деловой и жилищно-коммунальной застройки Родомановского сельского поселения на расчетный срок.

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1000 |
| Общая площадь жилых зданий | м2 | 40000 |
| в т.ч. существующих сохраняемых | м2 | 21700 |
| ИЖС | м2 | 9100 |
| многоквартирных | м2 | 12600 |
| новых | м2 | 18300 |
| ИЖС | м2 | 18300 |
| многоквартирных | м2 | 0 |
| Максимальный тепловой поток, всего | МВт | 9,52 |
|  | Гкал/час | 8,19 |
| Отопление жилых зданий | МВт | 6,63 |
| в т.ч. существующих | МВт | 3,44 |
| ИЖС | МВт | 1,89 |
| многоквартирных | МВт | 1,54 |
| новых | МВт | 3,20 |
| ИЖС | МВт | 3,20 |
| многоквартирных | МВт | 0 |
| Отопление общественной застройки | МВт | 1,66 |
| Вентиляция общественной застройки | МВт | 0,82 |
| Горячее водоснабжение | МВт | 0,41 |

Суммарная максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора Родомановского сельского поселения составит на расчетный срок 8,2 Гкал/час, в том числе: общественно-деловой застройки – 2,13 Гкал/час.

На индивидуальную жилищную застройку будут приходиться около 75 % всей тепловой нагрузки поселения. Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения этой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ (при условии газификации населенных пунктов).

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- реконструкция и модернизация отопительного оборудования;

- перевод теплоисточников на природный газ (при условии газификации);

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

### Газоснабжение

##### Существующее положение

Газоснабжение Родомановского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом.

Газоснабжение природным газом дер. Родоманово осуществляется от магистрального газопровода «Торжок» через ГРС «Гагарин». В жилых домах природный газ населением используется в основном для  приготовления пищи, отопления и частично для нагрева воды. Уровень газификации населения в поселении природным газом составляет 39%.

Остальное население пользуется сжиженным баллонным газом.

По территории поселения проходит магистральный газопровод «Торжок».

Аварийных участков на газопроводах нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них.

На территории Родомановского сельского поселения ГРС не располагается.

##### Проектные предложения

Источником газоснабжения Родомановского сельского поселения предусматривается природный газ.

Использование природного газа улучшит условия проживания населения, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.

Для более полной газификации Родомановского сельского поселения необходимо провести мероприятия по переводу жилого фонда на природный газ. Первоочередным мероприятием является строительство межпоселкового газопровода «Малое Токарево – Ивино», с попутной газификацией дер. Прозорово.

Кроме того, необходимо рассмотреть экономическую эффективность строительство межпоселковых газопроводов «Родоманово – Кичигино» и «Родоманово – Ляпино – Станки».

СУГ предлагается использовать для нужд сезонного населения, заправки автотранспорта.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление по поселению на перспективу составит 300 куб. м/год для потребителей индивидуального жилищного фонда.

Суммарный расход природного газа по Родомановскому сельскому поселению на расчетный срок составит 2,7 млн. куб. м/год, в том числе:

- на пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды – 0,3 млн. куб. м/год;

- на выработку теплоэнергии для отопления жилищно-коммунального сектора и общественно-деловой застройки – 2,3 млн. куб. м/год;

- прочими потребителями – 0,1 млн. куб. м/год.

Местоположение ГРП, трассы существующих и проектируемых газопроводов показаны на «Карте планируемого размещения объектов тепло - газоснабжения населения на территории поселения (в составе карт планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения)» в масштабе 1:25 000.

# Инженерная подготовка территории

В настоящее время на рассматриваемой территории отсутствует ливневая канализация. Отсутствие очистных сооружений поверхностного стока ведет к загрязнению водных объектов и тем самым ограничивает их использование в рекреационных целях.

Проектные предложения

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваемой проектом территории предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока

- Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод

- Благоустройство водотоков и водоемов

## Организация и очистка поверхностного стока

Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации поселковых территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Проектом предусматривается строительство ливневой канализации в дер. Родоманово и Ивино. Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон. Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее глубины промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5 м, глубина – 0,6-1,0 м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком. Поверхностные сточные воды с территории предусматривается сбрасывать после очистных сооружений ливневой канализации в близлежащие водоёмы к населённым пунктам Родоманово и Ивино.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях ливневой канализации.

Проектом предусматривается строительство локальных очистных сооружений дождевой канализации (колодец-отстойник) в дер. Родоманово и Ивино.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах – кассетные. Целесообразность очистных сооружений закрытого типа заключается в том, что СЗЗ сокращается до 50м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов.

В состав очистных сооружений могут входить следующие модули – горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

## Осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод на рассматриваемой территории предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

Кроме того, предлагаются следующие мероприятия:

- повышение планировочных отметок на пониженных территориях;

- устройство защитной гидроизоляции заглубленных сооружений, конструкций, подземных коммуникаций;

- устройство отмосток вокруг зданий;

- сооружение пристенных дренажей для зданий и сооружений и сопутствующих дренажей вдоль водонесущих коммуникаций;

- тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильной их эксплуатации с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек;

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м.

Наряду с подсыпкой и осушением осуществляется вертикальная планировка, а так же окультуривание поверхности для создания почвенного слоя.

## Благоустройство водотоков и водоёмов

Основной водной артерией муниципального образования является р. Вазуза с притоками и многочисленные речки, играющие большую роль в регулировании водного режима территории. В связи с этим предусматривается ряд мероприятия по улучшению их состояния.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по улучшению состояния рек:

- очистка русел и пойм водотоков от мусора;

- смягчение продольных уклонов;

- регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование).

- планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);

- проведение мероприятий по благоустройству прилегающей территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожнотропиночной сети.

Кроме того, на территории поселения находится ряд водоемов. Проектом предусматривается проведение мероприятий по их благоустройству:

- выкос жесткой надводной растительности;

- расчистка ложа озера и его дноуглубление;

- благоустройство береговой полосы;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

# Формирование природно-экологического каркаса территории. Состояние окружающей среды. Природоохранные мероприятия

## Воздушный бассейн

### Охрана воздушного бассейна

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка проектов ПДВ на всех предприятиях поселения;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков);

- разработка проектов санитарно-защитных зон на всех предприятиях. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

Реализация проектных решений настоящего Генерального плана позволит улучшить состояние воздушного бассейна.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

## Водные ресурсы

### Охрана водных ресурсов

Планировочные решения, предлагаемые проектом (установка очистных сооружений канализации) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации», который был принят Государственной думой 12 апреля 2006 года.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек, в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и, в зависимости от крутизны склонов, устанавливается от 30 до 50 м.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50-ти метров;

- от 10 км до 50 км – в размере 100 метров;

- от 50 км и более – в размере 200 метров.

В пределах водоохранных зон (ВОЗ) и ПЗП вводится особый режим хозяйствования. В пределах ВОЗ запрещается:

- Использование сточных вод для удобрений почв.

- Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений.

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощение вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями водоохранных зон запрещается:

- Распашка земель.

- Размещение отвалов размываемых грунтов.

- Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

- Установка очистных сооружений при полигоне ТБО с сливной станцией, для приёма ЖБО;

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями.

- Благоустройство и расчистка русел рек и озер.

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

## Отходы от производства и потребления

### Существующее состояние системы санитарной очистки

На территории муниципального образовании МО  «Родомановское» отсутствует свалка для ТБО и КГО. Полигон по утилизации (захоронению) отходов расположен в дер. Ивашково Гагаринского района Смоленской области в 13 км от города Гагарин. Полигон введен в действие 1 июня 2007 года. Производительность полигона на расчетный период 339000 м3. Расчетный период 9 лет.

Нормативное образование отходов на одного человека в год составляет в настоящее время 1,83 куб.м., в том числе 0,27 куб.м. крупные габаритные отходы. Ежегодно на территории Родомановского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области образуется около 292 куб.м. ТБО

Главой администрации сельского поселения заключен договор на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов с МУП «Коммунальщик» - с мест общего пользования и несанкционированных свалок, а также жители заключают договоры с МУП « Коммунальщик». Вывоз производится мусоровозами по мере накопления по заявкам Главы поселения.

Система сбора и вывоза ТБО   от населения проживающего в жилищном неблагоустроенном фонде бесконтейнерная. Периодичность вывоза – в летний период ежедневно, в зимний-1 раз в три дня.

Сбор отходов 100% осуществляется в выгребных ямах и деревянных контейнерах. Отходы вывозятся спецавтотранспортом, применяемым для вывоза отходов в этой системе.

Таблица 12-1 Информация о периодичности удаления ТБО

| Наименование объекта | Твердые бытовые отходы |
| --- | --- |
|  | контейнерная система сбора | бесконтейнерная система сбора |
| Частично благоустроенный жилой фонд |  |  |
| Неблагоустроенный жилой фонд |  | 1 раз в 3 дня-зимой, ежедневно-летом |
| Частный сектор благоустроенный | - | - |
| Частный сектор неблагоустроенный | - | По заявке |
| Организации и учреждения |  | По графику |

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Срок хранения отходов в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

##### Сбор и вывоз  крупногабаритных твердых бытовых отходов населения.

КГО накапливается на территории жителя проживающего в частном секторе. Погрузка КГО осуществляется погрузчиком на прицеп специализированной техники.

Контейнеров для сбора негабаритных отходов в поселении нет.

Оставшаяся часть населения решает эту проблему самостоятельно.

Таблица 12-2 Информация о периодичности удаления КГО

| Наименование объекта | Периодичность удаления |
| --- | --- |
|  | Крупногабаритные отходы |
| Частично благоустроенный жилой фонд |  |
| Неблагоустроенный жилой фонд | По заявке |
| Частный сектор неблагоустроенный | По заявке |
| Организации и учреждения | По заявке |

Удаление негабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

##### Сбор и вывоз  жидких биологических отходов населения

Периодичность вывоза жидких отходов муниципального  неблагоустроенного жилищного фонда – по мере накопления.

Периодичность вывоза жидких отходов частного сектора неблагоустроенного – по заявкам.

Жидкие отходы вывозятся на свалку ЖБО.

Годовой объем образования жидких бытовых отходов – 5,1  тыс. м³

##### Проектные предложения

Основные задачи, на решение которых должны быть направлены мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами:

- улучшение системы сбора, вывоза, размещения и утилизации бытовых и промышленных отходов;

- увеличение доли вторичного использования отходов;

- привлечение населения к решению проблем по санитарной очистке и благоустройству территорий, пропаганда экологической культуры.

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния являются:

- выявление и рекультивация всех несанкционированных свалок;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО;

- приведение в соответствие с предъявляемыми требованиями мест временного хранения отходов;

С учетом прогнозируемого развития в соответствии с предложениями Генерального плана ожидается повышение к расчетному сроку– 1, 2 тыс. человек.

Исходя из данных таблицы приложения М, СП 42.13330.2011 и существующих показателей образования ТБО, для расчета объема отходов образующихся в поселении с учетом организаций принимаем норму  накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека в благоустроенном фонде 1,1м3/год, 210кг/год 1,5м3/год, 300кг/год – в неблагоустроенном.. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Таблица 12-3 Ориентировочные расчёты образования твердых бытовых отходов

| Население | Расчётный срок |
| --- | --- |
|  | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное кол-во отходов кг/м3 на 1чел. в год | Проектн. кол-во отходов тонн/м3 |
| Проживающее в капитальной застройке (многоквартирная) | 1,0 | 210/1,1 | 210/1100 |
| Прочие отходы 5% |  |  | 10,5/55 |
| Общее количество по сельскому поселению с учетом общественных зданий |  |  | 220,5/1155 |

С 2011 года Администрация района приступила к разработке предпроектной документации для проектирования межпоселенческого полигона ТБО в районе дер. Костино Самуйловского сельского поселения. Площадь участка – 254 892 кв. м.

На основании представленного инженерно-геологического заключения ОАО «Геоцентр-Москва» от 18 октября 2012 г. №184 проектируемый полигон  расположен в 0,53 км от первого безымянного ручья (приток р. Коротынка водоохранная зона 50 метров), второго безымянного  ручья в 0,84 км. Река Яуза (водоохранная зона 200 метров) приток Вазузского водохранилища протекает западнее проектируемого полигона на расстоянии 2,0 – 2,5 км.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03 «Санитарные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.1.12 «Сооружения сантехнические, транспортной инфраструктуры, объектов коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг»,

Подпункт 1. «Усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов» – санитарно-защитная зона  составляет – 1000 м.

Расстояние от предполагаемого полигона ТБО до населенных пунктов составляет:

- дер. Костино – 1300 м. южнее.

- дер. Орехово – 3400м. юго-западнее.

- дер. Голомаздово – 3100м. юго-западнее.

- дер. Борщуково – 3100м. южнее.

- дер. Тетеревлево – 2400м. юго-восточнее.

## Особо охраняемые природные территории

В границах МО «Родомановское» расположена часть территории природного парка «Гагаринский» регионального значения. Положение о режиме особой охраны территории природного парка «Гагаринский» утверждено Постановлением Администрации Смоленской области от 12.04.2007 г. № 124 (в редакции Постановления Администрации Смоленской области от 27.04.2011 г. № 244).

На территории природного парка установлен дифференцированный режим его охраны, защиты и использования с учетом местный природных, историко-культурных и социальных особенностей, согласно которому выделены следующие зоны:

- особо охраняемая зона;

- зона регулирования рекреационного использования;

- зона традиционного хозяйственного использования и туристско-рекреационной деятельности.

На территорию Родомановского сельского поселения попадают особо охраняемая зона и зона регулирования рекреационного использования природного парка.

Особо охраняемые зоны предназначены для восстановления и сохранения водных биологических ресурсов и прибрежной флоры и фауны и установлены на территории (акватории):

- залива Колоковского ручья;

- Сорокинского залива (Вазузское водохранилище);

- Локненского залива;

- заливов в устье рек Трупня и Доренка;

- Савинского залива.

В зону особо охраняемой территории в обязательном порядке включаются прибрежные и водоохранные зоны указанных заливов.

На территориях особо охраняемых зон запрещается:

- пребывание людей без разрешения должностных лиц ОГКУ «Дирекция ООПТ Смоленской области», МГУП «Мосводоканал»;

- строительство промышленных и хозяйственных объектов;

- разработка полезных ископаемых;

- распашка территорий;

- рубка леса, повреждение деревьев и кустарников;

- въезд автомобилей и устройство стоянок;

- охота на животных, рыбная ловля;

- применение ядохимикатов;

- устройство свалок;

- разведение костров, сжигание отходов и растительных остатков;

- другие действия, указанные в паспорте на данную зону природного парка, которые могут привести к ухудшению качества окружающей среды или сокращению биологического разнообразия.

Зона регулируемого рекреационного использования включает в себя территории (акватории) водных объектов природного парка и их прибрежные защитные полосы, за исключением территорий (акваторий), попадающих в особо охраняемую зону.

На территории зоны регулируемого рекреационного использования разрешается осуществлять различные виды деятельности только с ограничениями, установленными федеральным законодательством для водоохранных зон, и по согласованию с ОГКУ «Дирекция ООПТ Смоленской области» и МГУП «Мосводоканал».

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Перечень основных факторов риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлёк за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности людей.

Источником природных ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

При оценке территории по развитию тех или иных опасных природных процессов использовались следующие исходные материалы:

Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации.

##### Источники природных чрезвычайных ситуаций

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций» поражающие факторы делятся на следующие группы:

- опасные геологические (физико-геологические) процессы;

- опасные гидрологические процессы и явления;

- опасные метеорологические явления и процессы.

Климат на территории района способствует  развитию чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с ледоходом и паводком, снежными заносами, сильными ветрами, продолжительными низкими отрицательными температурами в зимние месяцы. Это обычно  приводит к авариям на электросетях и системах связи и оповещения.

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации природного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации природного характера»

##### Источники техногенных чрезвычайных ситуаций

- транспортные аварии (катастрофы);

- аварии на электрических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- опасные инфекции геологической среды (скотомогильники сибирской язвы).

Подробно все возможные на территории района чрезвычайные ситуации техногенного характера рассмотрены в разделе «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»

## Чрезвычайные ситуации природного характера

### Опасные метеорологические процессы и явления

Опасными метеорологическими явлениями, характерными для Смоленской области в целом, являются:

Таблица 13-1 Характеристика опасных природных явлений

| № п/п | Виды опасных явлений | Интенсивность | Средний период повторяемости | Район вероятных очагов возникновения ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Скорость при порывах 25 м/сек | 1 раз в год | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы поселения |
| 2 | Продолжительный дождь (ливень) | 120 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в год | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали поселения |
| 3 | Гроза |  | Ежегодно | Населенные пункты, транспортные магистрали, лесные массивы поселения |
| 4 | Град | размер 20 мм и более | 1 раз в 3-5 лет | Сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, транспортные магистрали поселения |
| 5 | Туман | видимость менее 100 м | 1 раз в 10 лет | Населенные пункты поселения, транспортные магистрали |
| 6 | Заморозок | снижение температуры на поверхности почвы до -3оС и ниже | 1 раз в 2 года | Сельскохозяйственные угодья на территории поселения |
| 7 | Сильный снегопад | 20 мм и более за 12 часов и менее | 1 раз в год | Населенные пункты поселения, транспортные магистрали |
| 8 | Сложное отложение (гололед и изморось, изморось и мокрый снег, гололед и мокрый снег) | Толщина отложения 20 мм и более с любой продолжительностью | 1 раз в 9-10 лет | На всей территории поселения, транспортные магистрали, воздушные линии электропередач |
| 9 | Сильный мороз | Минимальная температура -40 0С и ниже | 1 раз в 2-3 года | На всей территории поселения |
| 10 | Весеннее половодье |  | 1 раз в 3 года. |  |
| 11 | Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожароопасности выше 10000 0С (по формуле В.Г. Нестерова) | ежегодно | Лесные массивы на всей территории поселения |
| 12 | Природный пожары | Площадью более 20 га | 1 раз в 20 лет. | Лесные массивы на всей территории поселения |

Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов, являются дожди, снегопады и морозы. Сильные морозы могут привести к температурным деформациям конструкций, замораживанию и разрыву коммуникаций.

Для минимизации ущерба причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями проектом определены следующие организационные мероприятия:

- заблаговременное создание системы оповещения и предупреждения населения и объектов экономики о распространении неблагоприятных природных явлений;

- создание аварийного запаса противогололедных средств;

- подготовка техники для борьбы с сильными заносами и снегопадами;

Контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, ремонт инженерных коммуникаций, линий электропередач и связи замена воздушных линий электропередач и связи на кабельные линии.

Мероприятия по снижению уязвимости к метеорологическим ЧС:

1. Организовать метелезащиту и ветрозащиту селитебных территорий и путей сообщения.

2. Вести подсыпку песка и дорожного гравия на проезжие части посёлка для предотвращения дорожно-транспортных происшествий вследствие гололёда.

3. Осуществлять планово-предупредительный ремонт инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения.

4. Подготовить возможность заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

5. Развитие закольцовки теплосетей.

По источникам возникновения возможных метеорологических ЧС предлагаются следующие мероприятия.

##### Заморозки и сильные похолодания.

Настоящим проектом рекомендуется проведение ряда мероприятий, реализация которых позволит минимизировать ЧС, вызванные заморозками и сильными похолоданиями. К основным мероприятиям по предупреждению данных ЧС относятся организационно-информационные мероприятия. Они включают развитие системы оповещения, основными задачами которой являются:

- доведение оперативного предупреждения и прогноза до жителей и организаций поселения;

- обеспечение готовности дежурных, дополнительных сил и средств для ликвидации возможных последствий от неблагоприятных метеорологических явлений;

- оповещение населения и проведение разъяснительной работы об угрозе неблагоприятных метеоусловий.

##### Сильные ветры.

К основным мероприятия по предупреждению ЧС, причиной которых являются сильные ветры, относятся:

- осуществление планово-предупредительных ремонтных работ инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло-, и водоснабжения, кроме этого мониторинг и предупреждение повреждения особо уязвимых к сильным ветрам объектов (рекламные щиты, старые деревья и т.п.);

- подготовка и развитие системы заблаговременного оповещения населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.

##### Грозы и градобития

К основным мероприятиям по предупреждению ЧС, связанных с грозами и градобитиями, относятся:

- обеспечение молниезащиты зданий и сооружений в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- обеспечение и повышение эффективности метеорологической защиты населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, производственных и непроизводственных объектов от градобитий методами активного воздействия на метеорологические и другие геофизические процессы.

### Прочие опасные процессы и явления (Природные пожары, инфекционные заболевания людей, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных и птиц)

##### Инфекционные заболевания

Клещевой энцефалит

Заболевание клещевым энцефалитом в весенне-летний период является серьезной проблемой для населения района. Выявлено два пика заболеваемости клещевым энцефалитом: весенне-летний - май-июнь, а также летне-осенний - август-сентябрь. Чаще всего люди заражаются при выездах на дачи или за город, возможен также занос клещей в квартиру с одеждой, растениями и домашними животными. В лесах Смоленской области энцефалит распространен повсеместно, при этом по показателю заболеваемости энцефалитом по России (1999 г.) она находится в градации «ниже среднего уровня» (средняя заболеваемость клещевым энцефалитом по РФ составляет 6,75 чел. на 100 000 жителей).

Наиболее эффективным методом профилактики являются ограничение посещения лесов в период сезонной активности переносчиков вируса – клещей, профилактические осмотры, прививки против клещевого энцефалита, применение репеллентов, соответствующей одежды.

Мероприятия по предупреждению природно-очаговых инфекций:

В очагах клещевого энцефалита применяют комплекс мероприятий по защите населения от нападения клещей (противоклещевые комбинезоны, репелленты: диметил– и дибутилфталаты), проводят взаимоосмотры с удалением и уничтожением обнаруженных клещей. После удаления присосавшихся клещей применяют специфический донорский иммуноглобулин (взрослым по 3 мл внутримышечно). Не рекомендуется использовать в пищу некипячёное молоко.

Специфическая профилактика проводится по эпидемическим показаниям за 1-1,5 месяца до сезона активности клещей. Тканевую инактивированную или живую аттенуированную вакцины вводят по 1 мл под кожу трёхкратно с интервалами от 3 месяцев до 1 года с последующей ежегодной ревакцинацией по 1 мл вакцины.

Природные пожары

Возникновение лесных пожаров возможно в лесных массивах поселения.

При возникновении лесных пожаров может создаться угроза возгорания на объектах экономики, жилых массивах частного сектора.

Территория поселения характеризуется высокой пожароопасностью лесов и выражается 4-м и 5-м классами горимости, которые относятся к высокой (4000-10000 единиц и чрезвычайной 9 более 10000 единиц пожарной опасности. Пожар леса может привести к повреждению жилых и производственных помещений, высоковольтных линий электропередач, магистральных линий связи.

Пожароопасный период длится с апреля по октябрь.

Меры предупреждения и снижения ущерба

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение его на основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, разъяснительную и воспитательную работу среди населения.

До начала пожароопасного сезона проверяется наличие средств пожаротушения, готовность противопожарных подразделений и формирований к практическим действиям по борьбе с пожарами.

С наступлением в лесу пожароопасного сезона население предупреждается об этом с помощью средств массовой информации.

В течение всего сезона от метеостанции поступает ежедневная информация о степени пожарной опасности по условиям погоды.

Важными мерами являются полное запрещение разведения костров в лесу и даже временное прекращение доступа в лес населения и транспорта. У дорог при въезде в лес могут выставляться контрольные посты.

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с лесными пожарами:

Реализации противопожарных и профилактических мероприятий должно предшествовать нормативно-правовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по реализации в пределах своей компетенции государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий от ЧС, вызванных лесными пожарами.

В целях предупреждения лесных пожаров осуществляется  проведение следующих мероприятий:

- прокладка и прочистка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- строительство и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания сухой травы;

- организация и наземное патрулирование лесов работниками лесной охраны с привлечением личного состава лесопожарных формирований, рабочих и служащих лесничеств, милиции;

- приведение в готовность лесопожарных формирований, создание резервных команд лесничеств за счёт кадровых рабочих и служащих, а также рабочих и служащих лесозаготовительных и других предприятий и организаций;

- усиление противопожарной пропаганды населения;

- принятие мер по временному запрещению въезда в леса отдельных лесничеств транспорта, посещения леса населением (устанавливаются специальные шлагбаумы и щитысигналы, предупреждающие о пожарной опасности, запрещающие въезд и вход в леса, организуются контрольные посты из работников лесной охраны, ГИБДД и милиции);

- принятие мер по усилению запасов противопожарных и других необходимых материальнотехнических средств, инвентаря, ГСМ;

- организация повседневного дежурства ответственных должностных лиц в лесничествах, оснащение дополнительными средствами связи наблюдательных пунктов и контрольных постов;

- согласование вопросов взаимодействия лесничеств с военными гарнизонами и противопожарными службами;

- в соответствии со статьёй 69 Федерального закона РФ № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» размещение застройки городских поселений до лесных массивов должно быть на расстоянии не менее 50 метров, а застройки городских и сельских поселений с одно, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов  не менее 15 метров.

Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров:

- экстренное опахивание территорий (оборудование грунтовых полос) на направлениях распространения пожаров (на 1015 м при низовых слабой и средней интенсивности, до 100 м при низовых высокой интенсивности; на 100200 м при верховых пожарах);

- канавы (траншеи) шириной до 1 м по верху и 30 см по низу прокладываются с помощью плугов (канавокопателей и траншейных машин) и вручную;

- захлестывание (сбивание) пламени по кромке пожара для остановки продвижения огня с использованием ветвей деревьев лиственных пород, мётел, лопат и других подручных материалов при низовых пожарах слабой и средней интенсивности;

- засыпка кромки пожара грунтом (при неэффективности захлестывания), для чего вначале сбивается пламя веерным разбрасыванием грунта по горящей кромке с последующим засыпанием тлеющей кромки сплошной полосой шириной 4060 см и толщиной 68 см. Способ эффективен на легких грунтах, где легко отрывать канавки для забора земли (песка, подзола), но его трудно использовать при толстой подстилке (может тлеть под грунтом) или каменистом и глинистом грунте;

- встречный отжиг (наиболее эффективный способ борьбы с верховыми и низовыми пожарами) на направлениях распространения пожара и от опорных полос с использованием факелов из бересты или ветоши, смоченной горючим, с учетом того, чтобы отжиг прошел расстояние не менее 10 м до кромки низового пожара слабой интенсивности, и до 100 м при низовом пожаре средней и высокой интенсивности. При остановке верховых пожаров наиболее целесообразным временем для проведения отжига являются вечер и ранее утро;

- тушение водными средствами пожаротушения.

## Чрезвычайные ситуаций техногенного характера

### Источники и зоны воздействия техногенных ЧС

По ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация определяется как состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) на объекте, определённой территории или акватории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие. Основными источниками техногенной опасности, как правило, являются:

- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов;

- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, требующих высокой концентрации энергии, опасных для жизни человека веществ и оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды;

- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных веществ;

- снижение требований и эффективности работы надзорных органов и государственных инспекций;

- утраченная надёжность производственного оборудования, транспортных средств, несовершенство и устаревание технологий, снижение технологической и трудовой дисциплины;

- опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на промышленных и других объектах;

- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения.

К основным источникам и зонам возможных техногенных чрезвычайных ситуаций относятся следующие опасные и технически сложные производственные объекты:

- объекты транспортной инфраструктуры, являющиеся возможными источниками чрезвычайных ситуаций. Потенциальную опасность для населения представляют аварии на трубопроводном, автомобильном транспорте.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Ими являются наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Большинство всех происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Опасных участков дороги с наиболее вероятным риском возникновения ДТП не установлено, но на территории поселения имеется несколько извилистый участок дороги местного значения «Пречистое – Родоманово» с малым радиусом поворота и ограниченной видимостью в дер. Родоманово.

Транспорт является источником опасности для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и другие вещества, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Аварийность автотранспорта с цистернами при перевозках опасных грузов принимается равной 6х10-7 аварии на 1 км пути. Емкость автомобильных цистерн для перевозки опасных грузов колеблется от 4 до 30 м3.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблицах:

Таблица 13-2 Взрывопожароопасные вещества при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса вещества, кг | Пожар разлития | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | радиус пролива, м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 15000 | 11,1 | 388,1 | 29 | 9000 | 52,3 | 275 |
| Мазут | 15000 | 9,7 | 295,57 | 26 |  |  |  |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетной, принимается масса опасного вещества в одной автоцистерне рассчитанной на заправку емкости АЗС объемом 25 м3

Таблица 13-3 Взрыв ТВС при транспортировке автотранспортом

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м | Зоны поражения людей, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 1500 | 43 | 53 | 75,7 | 147,5 | 19,8 | 51,9 | 88,1 | 135,8 |

Примечание: показатели вычислялись по методике оценки последствий аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Расчетной, принимается масса опасного вещества в одной автоцистерне рассчитанной на заправку емкости АЗС объемом 25 м3, с учетом коэффициента участия вещества в образовании облака ТВС, который для ЛВЖ составляет 0,1.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость

Аварии на системах жизнеобеспечения:

Наиболее вероятными местами аварий могут быть:

а) на линиях электропередач:

- трансформаторные  подстанции;

- обрыв воздушных линий электропередач

б) на системах водоснабжение и водоотведения:

- водозаборные узлы;

- трубопроводы.

в) на системе теплоснабжения

- котельные;

- трубопроводы теплоснабжения.

В результате аварий на коммунально-энергетических сетях можно ожидать временное нарушение жизнеобеспечения населения, деятельности учреждений здравоохранения, образования и объектов коммунально-хозяйственного назначения.

## Мероприятия по снижению уязвимости к техногенным ЧС

Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (статья 7 ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ).

При разработке раздела учитывались требования следующих нормативно-правовых и нормативно-технических актов:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»

Методические рекомендации по определению мест размещения подразделений пожарной охраны в населенных пунктах в целях доведения времени прибытия первого подразделения пожарной охраны до нормативных значений

Иных нормативных актов в области обеспечения пожарной безопасности.

Пожары на территории поселения могут произойти:

- в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов;

- на транспорте;

- в зданиях и сооружениях жилого, социально  бытового и культурного назначения;

- при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывных устройств;

- при возгорании лесных массивов и возникновении неконтролируемых палов;

При возникновении пожаров на промышленных объектах возможно разрушение сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Действие высоких температур вызовет пережог, деформацию и обрушение металлических ферм, балок перекрытия и других элементов сооружений. Кирпичные стены и столбы, особенно  внутренние, также деформируются. В кладке из силикатного кирпича при длительном нагревании до 500 – 600 С произойдет растрескивание кирпича и разрушение кирпичного материала. Внутренние слои кладки, прилегающие к разрушенному слою и нагревающиеся до температуры выше 4000 С, потеряют до 30 - 50 % прочности.

При возникновении пожаров в административных зданиях помимо горения внутренних стен, облицованных панелями из горючего материала, потолочных плит, выполненных из горючих древесных материалов как правило будет выделяться ядовитый дым.

Мероприятия по снижению пожарной опасности жилой застройки населенных пунктов поселения

Основными мероприятиями по снижению пожарной опасности жилой и общественной застройки являются:

- возведение зданий и сооружений из несгораемых материалов;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов, установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов, установленных на городской водопроводной сети;

- снос ветхих и аварийных зданий;

- реконструкция ветхих и аварийных зданий, с использованием современных негорючих материалов и установкой в них систем противопожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения (конкретные мероприятии выбираются на стадии проекта реконструкции здания);

- перевод потребителей сжиженного газа на природный, менее опасный во взрывопожароопасном отношении.

Мероприятия по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах

Основными мероприятиями по снижению пожаровзрывоопасности при размещении предприятий в производственных зонах являются:

- разработка и реализация комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, учитывающих оснащённость и удалённость подразделений пожарной охраны (для предприятий расположенных на расстоянии более 3 км от ближайшего подразделения пожарной охраны необходимо устройство пожарных постов и т.п.);

- взрывоопасные и пожароопасные объекты не следует располагать по отношению к другим производственным зданиям и сооружениям с наветренной стороны для ветров преобладающего направления;

- применение средств автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы автоматического пожаротушения и т.д.);

- обеспечение подъезда пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям по всей их длине (с одной стороны – при ширине здания или сооружения до 18 метров и с двух сторон – при ширине более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов);

- применение несгораемых материалов при строительстве зданий и сооружений;

- устройство противопожарных стен;

- соблюдение противопожарных разрывов установленных нормами и правилами по пожарной безопасности;

- обеспечение территории предприятий противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети.

Мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с системами жизнеобеспечения поселения

К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения относятся:

- разработка распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- разработка и реализация объектовых планов мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для производственного персонала и населения на прилегающей территории;

- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий;

- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения.

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На потенциально опасном объекте разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и документация, регламентирующая деятельность объекта, которая включает:

- порядок учета отклонений технологических параметров до опасных значений;

- систему анализа причин отклонений от требований безопасности и учета всех неполадок, временных остановок технологического процесса, оборудования с разработкой мер по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций.

Управление мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасном объекте осуществляется под руководством лица, возглавляющего эксплуатирующую организацию. В составе органов управления организацией формируются: координирующий орган в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям), постоянно действующий орган управления (отдел, сектор), специально уполномоченный на решение задач в указанной области (орган по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям), и орган повседневного управления мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (дежурно-диспетчерская служба организации).

Мероприятия по организации противопожарного водоснабжения

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую очередь и расчетный срок принимаются:

Таблица 13-4 Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Количество одновременных наружных пожаров в городе; | 2 |
| расход воды на один наружный пожар; | 15 л/с |
| расход воды на внутренний пожар. | 10 л/с |

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить на территории водопроводных сооружений Максимальный срок восстановления противопожарного запаса – 24 часа. Этот запас составляет (15ּ2+10)ּ3ּ3,6=0,43 тыс. м3.

Во всех населенных пунктах необходимо наличие не менее 2-х источников наружного противопожарного водоснабжения.

Мероприятия для объектов транспортной инфраструктуры, являющихся возможными источниками чрезвычайных ситуаций:

- регламентирование и спецсодержание при перевозке опасных грузов по автодорогам регионального значения;

- мониторинг и регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог.

- деконцентрация населения на территориях, смежных с трубопроводными линиями. Генеральными планами должны быть установлены ограничения застройки;

- строительство новых магистральных трубопроводов по обходу населённых пунктов;

- строительство автодорожных обходов основных населённых пунктов;

- строительство объектов по обработке грузов смешанных сообщений вне селитебных зон населенных пунктов.

Территориальная организация противопожарной деятельности.

В настоящее время пожарного депо в поселении нет. Нормативное время прибытия согласно ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ не обеспечивается. Проектом предлагается строительство пожарного депо в дер. Родоманово на 2 автомобиля.

# Сводный баланс использования территории сельского поселения. Предложения по изменению границ населенных пунктов

Генеральным планом не предлагается расширение границ Ромодановского сельского поселения, однако предусмотрено расширение и уточнение границ ряда населенных пунктов (дер. Аббакумово, дер. Ивино, дер. Игурово, дер. Кичигино, дер. Прозорово, дер. Ромоданово, дер. Станки, дер. Степаники, дер. Филиппово). В настоящее время в границах «Родомановского» сельского поселения отсутствуют утвержденные законом Смоленской области границы населенных пунктов. Генеральным планом предлагается утвердить проектные границы населенных пунктов с последующей постановкой этих границ на кадастровый учет.

Изменения в структуре земельного фонда Ромодановского сельского поселения приведены ниже в таблице.

Таблица 14-1 Сводный баланс использования территории сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Земли населенных пунктов | га / % | 351,1 / 1,3 | 405,3 / 1,5 |
|  | жилая зона | га / % | 150,0 / 0,5 | 180,7 / 0,6 |
|  | общественно-деловая зона | га / % | 5,8 / 0,0 | 7,4 / 0,0 |
|  | зона производственного использования | га / % | 17,4 / 0,1 | 16,7 / 0,1 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га / % | 10,6 / 0,1 | 13,3 / 0,1 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га / % | 142,3 / 0,5 | 164,5 / 0,6 |
|  | зона рекреационного назначения | га / % | 4,8 / 0,0 | 6,0 / 0,0 |
|  | зона специального назначения | га / % | 8,8 / 0,0 | 9,5 / 0,1 |
|  | зона градостроительного использования | га / % | 11,4 / 0,1 | 7,2 / 0,0 |
|  | в том числе по отдельным населенным пунктам: |  |  |  |
|  | дер. Аббакумово | га / % | 8,6 / 0,03 | 10,7 / 0,04 |
|  | дер. Ивино | га / % | 65,7 / 0,24 | 72,0 / 0,26 |
|  | дер. Игурово | га / % | 1,1 / 0,01 | 4,1 / 0,02 |
|  | дер. Кичигино | га / % | 22,7 / 0,08 | 23,2 / 0,08 |
|  | дер. Ляпино | га / % | 49,6 / 0,18 | 49,6 / 0,18 |
|  | дер. Мелихово | га / % | 21,2 / 0,08 | 21,2 / 0,08 |
|  | дер. Прозорово | га / % | 11,1 / 0,04 | 12,1 / 0,04 |
|  | дер. Родоманово | га / % | 113,2 / 0,41 | 144,9 / 0,52 |
|  | дер. Станки | га / % | 19,6 / 0,07 | 20,6 / 0,07 |
|  | дер. Степаники | га / % | 8,9 / 0,03 | 9,8 / 0,04 |
|  | дер. Филиппово | га / % | 12,7 / 0,05 | 13,5 / 0,05 |
|  | дер. Большие Подъелки | га / % | 1,4 / 0,01 | 1,4 / 0,01 |
|  | дер. Шумиловка | га / % | 8,6 / 0,03 | 8,6 / 0,03 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 20776,4 / 74,4 | 20723,1 / 74,2 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения | га / % | 21,4 / 0,1 | 20,5 / 0,1 |
|  | Земли лесного фонда | га / % | 5392,5 / 19,3 | 5392,5 / 19,3 |
|  | Земли водного фонда | га / % | 1369,3 / 4,9 | 1369,3 / 4,9 |
|  | Всего в границах сельского поселения | га / % | 27910,7 / 100,0 | 27910,7 / 100,0 |

# Технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория в границах сельского поселения | га / % | 27910,7 / 100,0 | 27910,7 / 100,0 |
|  | Земли населенных пунктов | га / % | 351,1 / 1,3 | 405,3 / 1,5 |
|  | жилая зона | га / % | 150,0 / 0,5 | 180,7 / 0,6 |
|  | общественно-деловая зона | га / % | 5,8 / 0,0 | 7,4 / 0,0 |
|  | зона производственного использования | га / % | 17,4 / 0,1 | 16,7 / 0,1 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га / % | 10,6 / 0,1 | 13,3 / 0,1 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га / % | 142,3 / 0,5 | 164,5 / 0,6 |
|  | зона рекреационного назначения | га / % | 4,8 / 0,0 | 6,0 / 0,0 |
|  | зона специального назначения | га / % | 8,8 / 0,0 | 9,5 / 0,1 |
|  | зона градостроительного использования | га / % | 11,4 / 0,1 | 7,2 / 0,0 |
|  | в том числе по отдельным населенным пунктам: |  |  |  |
|  | дер. Аббакумово | га / % | 8,6 / 0,03 | 10,7 / 0,04 |
|  | дер. Ивино | га / % | 65,7 / 0,24 | 72,0 / 0,26 |
|  | дер. Игурово | га / % | 1,1 / 0,01 | 4,1 / 0,02 |
|  | дер. Кичигино | га / % | 22,7 / 0,08 | 23,2 / 0,08 |
|  | дер. Ляпино | га / % | 49,6 / 0,18 | 49,6 / 0,18 |
|  | дер. Мелихово | га / % | 21,2 / 0,08 | 21,2 / 0,08 |
|  | дер. Прозорово | га / % | 11,1 / 0,04 | 12,1 / 0,04 |
|  | дер. Родоманово | га / % | 113,2 / 0,41 | 144,9 / 0,52 |
|  | дер. Станки | га / % | 19,6 / 0,07 | 20,6 / 0,07 |
|  | дер. Степаники | га / % | 8,9 / 0,03 | 9,8 / 0,04 |
|  | дер. Филиппово | га / % | 12,7 / 0,05 | 13,5 / 0,05 |
|  | дер. Большие Подъелки | га / % | 1,4 / 0,01 | 1,4 / 0,01 |
|  | дер. Шумиловка | га / % | 8,6 / 0,03 | 8,6 / 0,03 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га / % | 20776,4 / 74,4 | 20723,1 / 74,2 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения | га / % | 21,4 / 0,1 | 20,5 / 0,1 |
|  | Земли лесного фонда | га / % | 5392,5 / 19,3 | 5392,5 / 19,3 |
|  | Земли водного фонда | га / % | 1369,3 / 4,9 | 1369,3 / 4,9 |
|  | Население |  |  |  |
|  | Численность населения | тыс. чел. | 1,2 | 1,0 |
|  | Возрастная структура постоянно проживающего населения |  |  |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | % | 18,8 | 20 |
|  | -население трудоспособного возраста | % | 49,3 | 40 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | 31,9 | 40 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |
|  | Средний уровень жилищной обеспеченности | кв.м. на чел. | 18,7 | 40 |
|  | Общий объем жилищного фонда | тыс.кв.м | 24,3 | 40,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома | тыс.кв.м | 5,8 | 23,3 |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м | - | 2,65 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 24,3 | 21,7 |
|  | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м | - | 18,32 |
|  | индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м | - | 18,32 |
|  | Среднегодовой объем нового строительства | тыс.кв.м | - | 0,9 |
|  | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест | 25 | 50 |
|  | Общеобразовательные учреждения | мест | 600 | 600 |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
|  | Клубные учреждения | мест | 450 | 450 |
|  | Учреждения молодежной политики | кв.м. | - | 30 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |
|  | Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | - | 2,0 |
|  | Спортивные залы | тыс. кв.м | 1,5 | 1,5 |
|  | Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |
|  | Учреждения торговли | кв.м торговой площади | 536 | 536 |
|  | Учреждения общественного питания | мест | н/д | 40 |
|  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
|  | Протяженность автобусной сети | км | 43 | 43 |
|  | Общая протяженность автодорожной сети | км | 67 | 67 |
|  | в том числе с твердым покрытием | км | 47 | 67 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1 000 жителей | автомобилей | Н.д. | 450 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут. | 0,0198 | 0,182 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 0,0123 | 0,175 |
|  | в т.ч. производственные нужды | тыс. м3/сут. | 0,0075 | 0,0075 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. | 34 | 149 |
|  | в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 26 | 143 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,0138 | 0,176 |
|  | в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сут. | 0,0138 | 0,176 |
|  | в т.ч. производственные сточные воды | тыс. м3/сут. | - | - |
|  | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВт | 0,85 | 1,1 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,42 | 0,54 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека (газ/электро плиты) | кВтч/год | 1000 | 2170/2750 |
|  | Годовое потребление всего, в т.ч. | млн. кВтч | 2,9 | 5,0 |
|  | жилищно-коммунального сектора | млн. кВтч | 1,4 | 2,9 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, | Гкал/час | н/д | 13,1 |
|  | в т.ч. ИЖС | Гкал/час | н/д | 9,85 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Потребление природного газа всего, в том числе: | млн. куб. м/год | 0 | 3,2 |
|  | пищеприготовление и коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 0 | 0,3 |
|  | на выработку тепловой энергии | млн. куб. м/год | 0 | 2,8 |
|  | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Очистные сооружения ливневой канализации | объект | - | 3 |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
|  | Общий объем сброса сточных вод | тыс. куб.м в год | 5,1 | 64,3 |
|  | Объем бытовых отходов | тыс. куб.м в год | 2,5 | 1,15 |

# Footnotes

На основании данных обмера Основного чертежа проекта.

в соответствии с информацией Археологической карты России. Смоленская область Ч.2./ под ред. Ю.А.Краснова.-М., 1997 – с.21.