АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   02.04. 2018г                                                                                    № 7

д.Покров

Об   утверждении   муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Администрации  Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация Покровского  сельского поселения Гагаринского района Смоленской  области

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит  размещению на страничке официального сайта Администрации МО «Гагаринский район» Смоленской области,  в сети Интернет.

Глава муниципального образования

Покровского сельского поселения

Гагаринского района

Смоленской области                                                                      З.А.Данилова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2018-2027 годы»

# Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения на 2018-2027 годы. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Ответственный исполнитель | Администрация Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Контроль за реализацией программы | Глава муниципального образования Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Покровского сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества, предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2018 год Окончание – 2027 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 11760 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: критерии доступности для населения коммунальных услуг; показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; показатели воздействия на окружающую среду. |

# 2. Характеристика Покровского сельского поселения

Территория Покровского сельского поселения входит в состав территории муниципального образования – «Гагаринский район» Смоленской  области. Поселение расположено  в 25 км от районного центра –г.Гагарин и в 230 км от областного центра города Смоленска.

Административным центром  Покровского сельского поселения Гагаринского района  Смоленской  области является деревня Покров.

Площадь поселения в границах составляет –160.0 кв.км.

На основании анализа территориального расположения сельского поселения, наличия природных ресурсов, экономических предпосылок освоения территории Покровского сельского поселения основная зона развития поселения сформируется в населенном пункте –д.Покров, сельхозпредприятие СПК «Мишино» и прилегающих к ним территориях.

Климатические условия

Климат на территории Покровского сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный с четко выраженными сезонами года: теплым летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Абсолютный максимум температур воздуха:

в летний период от + 35°С до+ 35°С, в зимний период – от 15°С.до30°С

Первые заморозки наблюдаются в конце сентября (ранние – в конце августа), последние – в начале мая (поздние – в начале-середине июня). Продолжительность безморозного периода в среднем 135-155 дней.

Снежный покров появляется в среднем в конце октября – начале ноября (ранний в конце сентября – начале октября), сходит в среднем в начале апреля (поздний в конце апреля – начале мая). Число дней со снежным покровом - 120-147. Высота снежного покрова в среднем колеблется от 25-34 см на открытом месте, до 38-54 см в защищенном от ветра. Наибольшая высота снежного покрова составляет соответственно 48-63 см и 63-94 см.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Покровского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 18.5 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт | 1 |
| средняя производительность | м3/сут. | 152 |
| Водопроводы | единиц | 1 |
| Протяженность сетей | км | 3,794 |
| Водоотведение |
| Очистные сооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | 1 18 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 1,9 |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 0 |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 0 |

# 3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития

Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Покровского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается организация МУП «ЖКХ и С» и ООО «Маяк».

## 3.1. Водоснабжение

В Покровском сельском поселении единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения.

Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Водопроводные сети находятся на обслуживании в ООО «Маяк»

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и  характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Производительность, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина д. Покров | 1991 | ЭЦВ 6,5-85 | 50 |

3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  на  территории  Покровского сельского поселения отсутствуют.

Следовательно,  дефицит  мощностей  водоочистных  и  водоподготовительных установок отсутствует.

Обеззараживание  осуществляется  на  всех  водоисточниках.  По  причине  того,  что качество  исходной  воды  по  основным  параметрам  соответствует  требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01,  обеззараживание  хлором  используется  периодически  и  в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в резервуарах чистой воды (далее РВЧ).

Исходя из  выше  сказанного,  резерв  мощности  систем  водоснабжения определяется максимальными  производительностями  насосного  оборудования  или  дебитом скважин.

3.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное  оборудование    в  системах  водоснабжения  Покровского  сельского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из скважин и поднятие ее до уровня РВЧ;

- забор воды из РВЧ и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

3.1.3  Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей  и  систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 3794 м. Собственником объектов системы водоснабжения является администрация Покровского сельского поселения, и СПК «Покров»

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (м), диаметр труб (мм) | Материал труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина д.Покров | Д.Покров | 3794 м d = от 50 до 250 мм | ПЭ, чугунные | траншея | до 2,5 м | 10% |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

### 3.1.4 Программа развития водоснабжения

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

-  повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2027 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий.

2024гг. – установка частотных преобразователей на водозаборах;

2024-2027 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующей водопроводной сети.

3.1.5. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 15%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 20 %;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 20%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В Покровском  сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения организовано только в д . Покров. Центральная канализация работает  в 5 МКД и 4х -2х квартирных домах, которые обслуживает ООО «Маяк». Дома частного сектора в этой деревне не оборудованы канализацией. В других деревнях канализование жилого фонда не организовано, жители пользуются надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку.

## 3.3. Газификация

В настоящее время в сельском поселении газификации -нет. Жители  населенных пунктов пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения.

Разрабатывается проектно-сметная документация на газификацию д.Покров.

## 3.4.   Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов не организована, т.к. у МУП «Комунальщик» слабые производственные мощности и эта организация не может оказать такую услугу в  населённых пунктах сельского поселения.

Во  всех деревнях поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.

3.5. Уличное освещение

На 01.01.2018 года в муниципальном образовании числится 54 установки наружного освещения .Освещены все населённые пункты поселения.

## 3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-     снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы ;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений.

# План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос

# на период 2018 -2027 г.

На территории Покровского сельского поселения жилой фонд находящийся в частной собственности населения и СПК «Мишино» и составляет 18.5 кв.м

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. На территории администрации находится двенадцать многоквартирных домов. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан и муниципальное оценивается как удовлетворительное, число домовладений – 266.

# 4. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2015 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать  средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Покровского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Покровского сельского поселения,  МУП «ЖКХ и С» и ООО «Маяк»

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Распределение финансовой потребности по источникам и видам коммунальных услуг

| Вид коммунальных услуг | Всего финансовые потребности по ОКК, тыс. руб. | Привлеченные средства, тыс руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 2200 | - |
| Водоотведение | 9000 | - |
| Газификация | 560 |  |
| Всего по Покровскому сельскому поселению | 11760 | - |

# 5. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# 6. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2018 по 2027 гг.

Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

### 7. Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

С учетом  прогнозируемой  отрицательной  динамики  численности  населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Покровском сельском поселении в перспективе до 2027 года.

Таблица 7.

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление, м3 | 3700 | 3655 | 3620 | 3522 | 3458 | 3400 | 3350 | 3325 | 3300 | 3293 |

Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2027  году  общий объем потребления воды уменьшиться, так как в перспективе ожидается уменьшение  числа потребителей. Так, к 2027 году убыль потребления, по прогнозным показателям, составит 8,9 %.

## 7.1.Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

### Водоснабжение и водоотведение.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  Покровского сельского поселения  в перспективе до  2027  года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Таблица  10.

| Наименование | Покровское сельское поселение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей | 3794 м. |
| Глубина заложение трубопровода | до 2,5 м. |
| Степень износа | 10,0 % |
| Материал труб | ПЭ, чугунные |
| Диаметр труб | от 50 до250 мм |
| Артезианские скважины | 1шт |
| Водозаборы (поверхностные) | шт. |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | тыс. руб. |

4)  Критерии  надежности  поставки  и  качества  поставляемого  ресурса.

Характеристикой   водопроводных  сетей  Покровского сельского поселения  служит  показатель степени износа и составляет 10%. ,протяжённость таких сетей составляет 3794м.

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии.

## 7.1.1. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

### Водоснабжение.

Водоснабжение в Покровском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей (80 %) обеспечена централизованным водоснабжением, оставшаяся часть потребителей используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы). Оператором по водоснабжению является ООО  «Маяк».

Проблемы в области водоснабжения:

1.Капитальный ремонт водонапорной башни д. Покров;

2.Строительство системы обезжелезивания.

### 7.1.2. Водоотведение

В настоящее время в Покровском  сельском поселении централизованная система канализации только в д.Покров. Износ системы 100%. Собственник СПК «Мишино». Необходим капитальный ремонт всей системы.

В других деревнях централизованная система канализации отсутствует, население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Проблемы в области водоотведения:

1. Отсутствие централизованной системы в 33 деревнях;

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений.

### 7.1.3. Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения не налажена, в 34 населённых пунктах вывозка ТБО не организована, во  всех населенных пунктах  поселения отмечаются стихийные несанкционированные свалки.

Проблемы в области сбора и транспортировки отходов:

1. Наличие несанкционированных свалок на территории поселения.

2.Организация вывоза ТБО в 34 населённых пунктах.

## 7.1.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

## 7.2. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Покровского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2026 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

## 7.3. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Покровского  сельского поселения на общую сумму 11200тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия:

2022 г. –Изготовление проектной документации по капитальному ремонту водонапорной башни в д. Покров – 1000тыс. руб.

2024-2027 гг. - строительство системы обезжелезивания – 1200 тыс. руб.

2024-2027гг. – реконструкция системы водоотведения -9000 тыс.руб.

В области электроснабжения.

В рамках развития инфраструктуры электроснабжения  необходимы следующие мероприятия:

2021 г. - Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 150 тыс.руб.

## В области газификации.

В рамках развития инфраструктуры газоснабжения   необходимы следующие мероприятия:

2021 г. - Изготовление проектно-сметной документации и прохождение экспертизы проекта газификации д.Покров -560тыс.руб.

## 7.4.  Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2018 по 2027, по мере возможности и изыскания финансовых средств.

## 7.5.  Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Покровского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 7.6.

## 7.6. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В таблице 13 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Барсуковском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Покровском сельском поселении

Таблица 13.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 01.01.2017 г. | 01.07.2017 г. | 01.01.2018 г. | 01.07.2018 г. | 01.01.2019 г. | 01.07.2019 г. | 01.01.2020 г. | 01.07.2020 г. |
| Водоснабжение, руб/м3 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 31,98 | 31,98 | 47,97 | 47,97 | 51,96 |
| Газоснабжение, руб/кВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Электроснабжение, руб/Гкал | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 28,38 | 42,357 | 42,57 | 63,86 | 63,86 |
| Утилизация ТБО, руб/м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за, водоснабжение, электроснабжение, утилизация ТБО.

# Приложение 1

к муниципальной программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Покровского сельского поселения

на период 2018-2027 годы

Сводный перечень программных мероприятий

| N п/п | Технические мероприятия | Итого капитальных вложений, тыс. руб. | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019-2023 | 2024-2027 |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации и прохождение экспертизы проекта газификации д.Покров | 560 |  | 560 |  |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации водонапорной башни в д. Покров | 1000 |  |  | 1000 |
| 3 | Строительство системы обезжелезивания | 1200 |  |  | 1200 |
| 4 | Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения | 150 |  | 150 |  |
| 5 | Реконструкция системы водоотведения | 9000 |  |  | 9000 |